## YK-02液位变送器

该液位变送器采用进口充油硅芯片，不锈钢全封焊结构设计，具有良好的防潮性能和 极强介质兼容性，可用于许多工业场合较弱的腐蚀性介质中；电路部分的关键元器件、压力敏感芯子，选用国际著名品牌的元器件，采用国际生产标准工艺，使产品 的各项技术指标均达到国际水平，产品有很好的稳定性和较高的精度。

YK-02液位变送器应用范围：
可用于水厂、污水处理厂、城市供水、高楼水池、水井、矿井、工业水池、水罐、油池、水文地质、水库、河道、海洋等场所

YK-02液位变送器技术指标：　
　全封闭式电路，具有防潮、防结露、防渗漏功能
　量程：0～0.5mH2O柱0...200mH2O柱
　可选不锈钢管(软、硬两种)液位变送器，适应恶劣环境，性能更优。
　可选分体式、一体式
　精度：±0.1%FS、0.25%FS、0.5%F
　供电：24VDC
　输出：4～20mA、0～5VDC、1～5VD
　工作温度：-20℃～+60℃
　适用于液位测量（有腐蚀性的介质请指出）
　密封级别：高等级IP68

YK-02液位变送器外形图

北京宇科泰吉电子有限公司

电话： 010-57170625  13651191826  13439112233

传真： 010-82112623

网址： www.yuke18.com

邮箱： 1428531558@QQ.com

地址： 北京海淀区知春路56号2号楼2-301