智 能 计 数 器

使用说明书

一、型号说明

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| YK-21 |  | 智能计数器 |
| 外形尺寸 | A | 双4位显示 | 横式160×80×125 mm开孔150×75 |
|  | A/S |  | 竖式80×160×125mm开孔75×150 |
|  | A/L | 单排6位显示 | 横式160×80×125 mm开孔150×75 |
|  | B |  | 方式96×96×110 mm开孔90×90 |
|  | C |  | 横式96×48×110 mm开孔90×42 |
|  | C/L | 单排6位显示 | 横式96×48×110 mm开孔90×42 |
|  | C/8 | 单排8位显示 | 横式96×48×110 mm开孔90×42 |
|  | C/S |  | 竖式48×96×110 mm开孔42×90 |
|  | D |  | 竖式72×72×110 mm开孔68×68 |
|  | F |  | 竖式48×48×110 mm开孔42×42 |
|  | T | 按客户要求来做 | 特殊/自定表壳。（开孔尺寸可+1） |
| 报警点数 | K□ | 最多16个继电器 | K0无报警输出；K1-1个继电器输出 |
| 通 讯 输 出 | P |  | 微型打印机 |
|  | R |  | 串行通讯RS232 |
|  | S |  | 串行通讯RS485 |
| 配 电 电 源 |  |  | 无馈电输出 |
|  | V12 |  | 带DC12V馈电输出 |
|  | V24 |  | 带DC24V馈电输出 |
| 供 电 电 源 |  |  | 85~265VAC供电110~300VDC |
|  | W |  | DC10~40V供电 |
| 输入信号 | Ｋ | 开关量 |
|  | Ｍ | 电平脉冲 |
|  | I | 双向SSI信号编码器 |

型号举例：YK-21DK1RV24M

YK-21系列智能计数器，脉冲信号输入，外形尺寸72×72×110mm，1个继电器报警控制输出，带RS232隔离通讯接口，带DC24V馈电输出，供电电源220VAC。

二、适用范围

可接收开关量、电平脉冲等输入信号，用于机床、纺织、印刷、食品、包装以及成套控制等行业，实现对数量的记录和控制。

三、功能特点

开关量、电平脉冲两种输入信号兼容

多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高

良好的软件平台，具备二次开发能力，以满足特殊的功能

在显示范围内任意设定计数值，设定值、当前计数值掉电不丢失。

仪表上下两排显示，上排显示计数值，下排显示报警值。报警值通过键盘直接更改。

四、主要技术指标

精度：±1个字

显示范围：0-9999或0-99999

报警方式、报警灵敏度可选，继电器触点容量为220V/3A（阻性）

脉冲幅值低电平：-30～+0.6V；高电平：+4V～+30V

手动复位或外部信号复位

通过门控端可禁止计数脉冲输入（门控暂停功能）

五、按键功能

■—在工作状态时，按该键对计数值清零。清零端子与地短接一下也可清零。

En—在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并进入下一个设定参数。

▲—在设定状态时，用于增加设定值； 工作状态下，按该键直接增加报警值。

▼—在设定状态时，用于减少设定值；工作状态下，按该键直接减少报警值。

六、数设定

按下En键，上排显示提示符-Cd-，下排出现800，用▲和▼键将800设成808，再按En键才进入参数设置状态，输入其他值无效，这主要是为了防止现场非操作人员误修改参数。

(1)J1HA—计数报警设定值。

(2) tS—继电器报警延时复位时间，单位：秒，设为0时不自动复位，需手动清零复位。

(3)A-OP—计数选择方式，设成OFF正计数，设on为倒计数。

(4) Addr—通讯地址即仪表编号，范围1～99。

(5) bAUd—通讯的波特率，范围1200～9600。

七、通讯说明

本仪表可另配RS232、RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。采用标准Modbus-RTU通讯协议，几乎能和所有的组态软件连接。在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC,Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4001开始，别的组态软件有可能是从3001开始。

参数代号    参数名	     含          义

4x0001	     PV           计数测量值

4x0002	     HA	          上限报警

例：读地址Addr为1的仪表的PV（PV=1000）值

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)，01 是仪表地址，03是功能号，00 00是寄存器起始地址，00 01 表示读一个数，84 0A是校验码，返回数据中B8 FA是校验码。如果要读PV、HA两个数据，则可以发送：01 03 00 00 00 02 C4 0B。

八、端子接线

1。、A、A/S规格横式160×80×125mm开孔152×76接线图

2, C规格横式96×48×110mm 开孔92×44接线图

3, B规格方式96×96×110mm 开孔92×92接线图

4、D规格方式72×72×110mm开孔68×68接线图

我公司专业研发生产仪表，根据客户需求，可以实现贵公司的要求。

北京宇科泰吉电子有限公司

电话： 010-57170625  13651191826  13439112233

传真： 010-82112623

网址：www.yukeyb.com  www.yuke18.com

邮箱： 1428531558@QQ.com

地址： 北京海淀区知春路56号2号楼2301