# 螺旋进料控制器

# 使用说明书

# 一、概述

螺旋进料器控制是智能型、高精度的数显定量流速速度控制仪，与脉冲速度传感器、变频器、螺旋进料电机配套使用，可构成螺旋进料测控系统。若加上RS232或RS485接口可与PLC计算机进行上位机配套进行物联网监测数据。

主要特点：

- 采用当今先进的单片微机作主机，减少了外围部件，提高了可靠性。

- 采用WATCHDOG电路、软件陷阱与冗余、掉电保护、数字滤波等技术，注重现场容错能力，使整机具有很强的抗干扰能力。

- 采用双排LED数码显示。

二、主要技术指标

基本误差：±1

显    示：双排LED数码管显示，上排显示频率值、瞬时流速值、提示符、状态显示等。下排显示总流速计数值、批量流速计数值、速度控制目标操作值等。

输入信号：速度传感器。

报警输出：继电器输出，触点容量AC220V/3A

电    源： DC24V供电

功    耗：4W

工作环境：0～50℃  <85％RH

面板尺寸：160×80mm、

开孔尺寸：150×75mm、

（本公司仪表自行研发生产，种类多，功能全，如用户可选快速采样，最快可以200次/秒，高精度18位A/D采集，高精度16位D/A输出，输入信号20段曲线修正，满5位显示或6位显示，液晶显示，特殊的输入信号，多个继电器报警蜂鸣器输出，大功率的馈电输出等，订货时注明）

三、操作说明

Ⅰ、上电自检

⑴按仪表端子接线图连接好仪表的电源、输入、输出、报警等接线。

⑵仔细检查仪表的接线，正确无误后方可打开电源。

⑶接通电源后仪表显示HELO字样表示仪表自检通过，仪表采用人机对话形式来输入参数，用各种提示符来提示应输入的数据。仪表上排显示测量值，下排显示J1HA报警值。

Ⅱ、按键功能

仪表为双排显示，工作状态时上排4位显示频率值、瞬时速度重量值、提示符号（OUT）等。下排显示总累计值，监控指示灯常亮下排显示批量（定量）累计值。仪表输出指示灯亮表明，继电器J1常开处于闭合状态。(上排显示OUT，进入变频器控制设置状态，按▲或▼进行调节，改变电机的转速)

五个按键功能：

●—按●键进入转速控制状态，上排显示OUT，进入变频器控制设置状态，按▲或▼进行调节，改变电机的转速，再按一下，进入速度工作显示状态。（输出状态掉电保持）

■—工作状态时，切换显示当前累计值与总计数累计值。

En—在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并进入下一设定参数。

▲—在设定状态时，用于增加设定值。

▼—在设定状态时，用于减少设定值，

Ⅲ、参数设定

按住En键不动约3秒钟后仪表上排显示P-HA，设置仪表的仪表的定量值

（1）P-HA—定量继电器输出值，当计数累积值达到该值时，继电器常开点闭合。范围0～99999999

设置二级参数

按住En键不动约1秒钟后仪表上排显示-Cd-，下排出现800，用▲键将800设成808后再按En键才进入参数设定状态，输入其他值无效，这主要是为了防止现场操作人员误修改参数。

(2)Fdot—仪表分频系数的小数点，范围0～3 。

(3)FSEt—仪表分频的系数，范围0.001～9999。

(4)dot—仪表测量与累计显示小数点位数，范围0～3。该参数请对照实际显示大小设置，如显示值在0-99范围内，建议dot=2，或dot=1。

(5)K—仪表转换重量系数，一转代表多少Kg,设置1圈是多少Kg.

举例：测量进料量，先要测量速度/圈，单位:转/分钟，仪表分频的系数FSEt=60/每转的脉冲数。 例如用户齿轮数为30个则一圈计数30个脉冲，FSET=60/30=2;每秒转2圈，共计数60，速度=60×FSET=120转/分钟。转/分钟× K系数=瞬时显示的重量数。

(6)Hour—设置按小时或按分钟累积积算，设成On为小时，设成OFF为分钟。

(7)dot2—仪表对变频器控制输出小数点设定，范围0～3。

(8)bS-L—控制输出下限对应的显示值，范围0～9999。(0Ma)

(9)bS-H—控制输出上限对应的显示值，范围1～9999。(20Ma)

出现-End表示仪表参数设定完毕，2秒钟后仪表进入工作状态。

如果设定过程中12秒钟不改变参数,仪表自动返回运行。

四、定量输出/变频器控制输出

⑴仪表输出指示灯亮，继电器常开处于闭合状态。

（2）按●键进入转速控制状态，上排显示OUT，进入变频器控制设置状态，按▲或▼进行调节，改变电机的转速，再按一下，进入速度工作显示状态。（输出状态掉电保持）

五、工作参数清零

计数器的计数总累计值，当前计数值，都可以清零复位。工作状态下，按住En键不动直到仪表显示提示符-Cd-，用▲和▼键将密码800设成798, 再按En键对当前计数值清零，继电器复位，并退出清零状态。设成796后按En键对当前计数值、计数总累计值清零，继电器复位，并退出清零状态。仪表周期清零端子5、6短接一下可以对当前计数值清零。

六、端子接线 说明

160×80×125尺寸的仪表接线

注：端子07,08短接，仪表累计计数累计，断开仪表不累计。

七、 质   保

如属厂方制造质量问题，在仪表出厂日起，由厂方免费修理，如果是由于保管及使用不当而造成损坏，修理时收成本费。保修期十二个月，质保3～5年须另注明。

北京宇科泰吉电子有限公司
联系人：张书光
电话：86-010-57170625 52457578
传真：86-010-82112623
手机：13651191826 13717775731 13439112233
网站：www.yukeyb.com/
E-mail：bjyktj@126.com地址：北京市昌平区沙河镇老牛湾西街2号