智能四通道输出型手动操作器

使用说明书

- 特点

本仪器采用切换方式分别输出4路0-20Ma, 电流输出型适合接受0/4~20mA信号的阀门，操作器输出0/4~ 20mA信号 ,对应阀门0~100%开度。

通过面板操作给定所需的开度，仪表显示各通道给定值的。

操作输出上、下限限幅功能。

可选配通讯接口。

可选配4~20mA跟踪输出（反映阀门开度）。

- 操作说明

按键功能

●—备用。

■—输出通道切换，工作状态H1指示灯亮，当前可以用▲或▼改变CH1通道输出值大小，按一下■可以切换到CH2通道，H2指示灯亮，再按一下■可以切换到CH3通道，H3指示灯亮，再按一下■可以切换到CH4通道，H4指示灯亮。

En—设定状态时，用于存贮参数的新设定值并进入一个设定参数。

▲—在设定状态时，用于增加设定值。工作状态下，增加输出。

▼—在设定状态时，用于减少设定值。工作状态下，减少输出。

Ⅲ、参数设定

参数设定如下:

按下En键,上排显示-Cd-,下排显示1230，用▲或▼键将1230设成1234, 再按En键才进入参数设置状态，输入其他值无效，这主要是为了防止现场操作人员误修改参数。

(1)1dot—输出1的小数点位数，范围0～3。

(2)1-PL—输出1下限对应显示值，即仪表量程下限，范围0～9999。

(3)1-PH—输出1上限对应显示值，即仪表量程上限，范围10～9999。

(4)2dot—输出2的小数点位数，范围0～3。

(5)2-PL—输出2下限对应显示值，即仪表量程下限，范围0～9999。

(6)2-PH—输出2上限对应显示值，即仪表量程上限，范围10～

(7)3dot—输出3的小数点位数，范围0～3。

(8)3-PL—输出3下限对应显示值，即仪表量程下限，范围0～9999。

(9)3-PH—输出3上限对应显示值，即仪表量程上限，范围10～

(10)4dot—输出4的小数点位数，范围0～3。

(11)4-PL—输出4下限对应显示值，即仪表量程下限，范围0～9999。

(12)4-PH—输出4上限对应显示值，即仪表量程上限，范围10～

(13)Fun—选择断电输出方式，设置OFF 断电上电输出从0开始，设置on断电上电保持断电前的输出值。

(14) Addr—仪表的通讯地址，范围1～99。

(15) bAUd—通讯的波特率，范围1200～9600。

三、端子接线