# 使用记录：

# ：

# 目    录

# 一、概述 --------------------------------------------------------------------------------------（4）

# 二、主要技术指标----------------------------------------------------------------------------（5）

三、型号说明----------------------------------------------------------------------------------（7）

# 四、端子接线----------------------------------------------------------------------------------（9）

# 五、操作说明----------------------------------------------------------------------------------（12）

六、关于YK-61与62智能光柱调节仪的几点说明-----------------------------------（16）

七、峰值测力仪表补充说明-------------------------------------------------------------------（17）

# 八、报警-----------------------------------------------------------------------------------------（18）

九、变送输出-----------------------------------------------------------------------------------（19）

十、通讯说明-----------------------------------------------------------------------------------（19）

# 十一、打印功能----------------------------------------------------------------------------------（20）

# 十二、 质   保----------------------------------------------------------------------------------（21）

# 十三、常见故障处理----------------------------------------------------------------------------（22）

十四、订货须知----------------------------------------------------------------------------------（23）

# 概述

（1）YK-21/（6）系列智能计件，计数，累计数值是每个生产运行中重复千遍的过程。数量计数的重要工具是累加计数器。与编码器、霍尔传感器、光电传感器、接近开关、触点、电子光栅尺等相组合，计数器同样可以采集和显示长度或位置。带有继电器可以控制计数的数量长度等。带有RS232/RS485通讯接口可以与显示大屏、微型打印机、计算机连接组成测控系统。用于机床、纺织、印刷、食品、包装以及成套控制等行业，实现对数量的记录和控制。

（2）YK-22系列定时器适用范围

用于各种定时控制工业场合，实现对时间的记录和控制。带有继电器可以控制时间长短输出等。带有RS232/RS485通讯接口可以与显示大屏、微型打印机、计算机连接组成测控系统。用于机床、纺织、印刷、食品、包装以及成套控制等行业，实现对时间的记录和控制。

# （3）YK-23系列智能频率转速表是高精度测量、数据采集兼容的智能仪表，适用于转速、线速、频率、长度等物理量的精确测量及控制。具备通讯、变送、馈电等多种辅助功能。输出采用当今最先进的模块化结构，功能灵活配制，报警可任意阻态设置，脉冲输入最大可达到30KHZ。采用当今最通用的MODBUS通讯协议，波特率1200~9600

# 主要技术指标

# （1）计数器技术指标

精度：±1个字

显示范围：0-9999/0-99999/99999999

报警方式、报警灵敏度可选，继电器触点容量为220V/3A（阻性）

脉冲幅值低电平：-30～+0.6V；高电平：+4V～+30V

手动复位或外部信号复位

通过门控端可禁止计数脉冲输入（门控暂停功能）

开关量报警输出：继电器输出触点容量  AC220V/3A或AC220V/1A。（

环境温度：(-20～70)℃（常温下开机运行30分钟后,可逐渐承受极限温度）

相对湿度：≤85% 无凝露避免在带有腐蚀性和易燃易爆气体中使用

通讯输出：接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/ RS232/Modem

波特率——1200～9600bps内部自由设定

馈电输出：DC24V/30mA（最大400mA，订货时注明）

电    源：开关电源 85～265VAC/DC24V  功耗4W以下，或DC24V。

# (2)定时器技术指标

延时范围从0.01s—999.9hr,正、倒时及多种功能软件可选。

手动复位或外部信号复位

通过门控端可禁止计时（门控暂停功能）

开关量报警输出：继电器输出触点容量  AC220V/3A或AC220V/1A。（

环境温度：(-20～70)℃（常温下开机运行30分钟后,可逐渐承受极限温度）

相对湿度：≤85% 无凝露避免在带有腐蚀性和易燃易爆气体中使用

通讯输出：接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/ RS232/Modem

波特率——1200～9600bps内部自由设定

电    源：开关电源 85～265VAC/DC24V  功耗4W以下，或DC24V。

# (3)智能频率计转速表技术指标

基本误差：0.2％FS±1个字

分 辨 力：1、0.1

显    示：双排/单排4位 LED数码管显示

输入信号： 方波，正弦波，三角波。SSI脉冲

电压：0-5V,1-5V,0-10V。电流：0-10Ma,0-20Ma,4-20ma

频率范围：0~20KHz   信号幅值：50mV~24V

报警输出：二限报警或四限报警，每个输出根据需要可设定为上限报警、下限报警或禁止使用，继电器输出触点容量  AC220V/3A或AC220V/1A。

变送输出： 4～20mA、0～10mA、1～5V、0～5V

通讯输出：隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem

馈电输出：DC24V/30mA 或DC12V 或DC5V

电    源：开关电源 85～265VAC   功    耗：4W

# 环境温度：0～50℃

环境湿度：<85％RH(不凝露)

# 型号说明

|  | 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| YK-21 | YK-22 | YK-23 |  | 智能计数器/计时器/频率转速表 |
| 外形尺寸 |  |  | A | 双4位显示 | 横式160×80×125 mm开孔150×75 |
|  |  |  | A/S |  | 竖式80×160×125mm开孔75×150 |
|  |  |  | A/L | 单排6位显示 | 横式160×80×125 mm开孔150×75 |
|  |  |  | B |  | 方式96×96×110 mm开孔90×90 |
|  |  |  | C |  | 横式96×48×110 mm开孔90×42 |
|  |  |  | C/L | 单排6位显示 | 横式96×48×110 mm开孔90×42 |
|  |  |  | C/B | 单排8位显示 | 横式96×48×110 mm开孔90×42 |
|  |  |  | C/S |  | 竖式48×96×110 mm开孔42×90 |
|  |  |  | D |  | 竖式72×72×110 mm开孔68×68 |
|  |  |  | F |  | 竖式48×48×110 mm开孔42×42 |
|  |  |  | T | 按客户要求来做 | 特殊/自定表壳。（开孔尺寸可+1） |
|  |  | 报警点数 | K□ | 最多16个继电器 | J0无报警输出；J1-1个继电器输出 |
|  |  | 通 讯 输 出 | P |  | 微型打印机 |
|  |  |  | R |  | 串行通讯RS232 |
|  |  |  | S |  | 串行通讯RS485 |
|  |  | 配 电 电 源 |  |  | 无馈电输出 |
|  |  |  | V12 |  | 带DC12V馈电输出 |
|  |  |  | V24 |  | 带DC24V馈电输出 |
|  |  | 供 电 电 源 |  |  | 85~265VAC供电110~300VDC |
|  |  |  | W |  | DC10~40V供电 |
|  |  | 计数器输入信号 | Ｋ | 开关量 |
|  |  |  | NPN | NPN光电脉冲 |
|  |  |  | PNP | PNP光电脉冲 |
|  |  |  | Z | 电阻0-5K/10K等 |
|  |  |  | I | 双向SSI信号编码器 |
|  |  | 计时器时间类型选择 | M | 99分钟59秒 |
|  |  |  | S | 9999秒/999999秒 |
|  |  |  | t | 99小时59分钟/59秒 |
|  |  |  | Z | 客户指定 |
|  |  | 频率转速表输入信号 | K | 开关量 |
|  |  |  | NPN | NPN光电脉冲 |
|  |  |  | PNP | PNP光电脉冲 |
|  |  |  | Z | 格雷码 |
|  |  |  | I | 双向SSI信号编码器 |

- 端子接线

- 计数器端子接线

160*80尺寸的端子接线图

图1（常规接线图,也可以带RS485接口）

# 图2（带微型打印机接口RS232）

# 图3（SX-C智能计数器接线）

# 图4（EXC-6智能控制器接线）

# （2）96*96接线图

# 图5（常规接线图,也可以带RS485接口）

# （3）96*48接线图

# 图6（常规接线图,也可以带RS485接口）

# （4）72*72接线图

（A1）计时器端子接线

# 160*80定时器

# （A2）计时器端子接线96*96定时器

# （A3）计时器端子接线96*48定时器

# （A4）计时器端子接线72*72定时器

# （A5）计时器端子接线48*48定时器

# (B1)频率转速表160*80端子接线图

# (B2)频率转速表96*96端子接线图

# (B3)频率转速表96*48端子接线图

# (B4)频率转速表72*72端子接线图

# 操作说明

Ⅰ、上电自检

⑴按仪表端子接线图连接好仪表的电源、输入、输出、报警等接线。

⑵仔细检查仪表的接线，正确无误后方可打开电源。

⑶接通电源后仪表显示HELO字样表示仪表自检通过，仪表采用人机对话形式来输入参数，用各种提示符来提示应输入的数据。仪表上排显示测量值，下排显示J1HA报警值。

Ⅱ、按键功能

五个按键功能：

—工作状态时，切换显示批量累计值与总累计值。

—在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并进入下一设定参数。

—在设定状态时，用于增加设定值。

—在设定状态时，用于减少设定值，

—备用

Ⅲ、计数器参数设定

按住键不动约1秒钟后仪表上排显示-Cd-，下排出现800，用键将800设成808后再按键才进入参数设定状态，输入其他值无效，这主要是为了防止现场操作人员误修改参数。

| 按键操作 | 数码显示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 键 进入系统参数设置 | -cd- | 800 | 按将密码800改为808后，再按键确认，才能进入参数设置状态，按照顺序依次设置各个参数，设置好一个参数后按键进入下一个参数设置状态。 |
|  | 按或对参数进行修改 | dot1 |  | 计数值显示的小数位数,0-3 |
|  |  | K1 |  | 系数K1，K1的小数点位数由dot1决定 |
|  |  | dot2 |  | 系数K2的小数点位数,0-3 |
|  |  | K2 |  | 系数K2。仪表系数为K1/K2，仪表显示值＝计数值×K1/K2 |
|  |  | 系数设置举例：使用前先把K1与K2系数设成1 比如实际计数计量120， 仪表数值显示为2782，则K1设置120，K2设置2728. |
|  |  | J1HA |  | 计数预报警设定值。当计数值达到J1HA时，J1继电器动作。 |
|  |  | tS |  | 继电器报警延时复位时间，单位：秒，设为0时不自动复位，需手动清零复位。 |
|  |  | Addr |  | 通讯地址即仪表编号，范围1～99 |
|  |  | bAUd |  | 通讯的波特率，范围300～9600。 |
|  |  | -End |  | 参数设置结束，显示-End，仪表自动进入运行状态。 |

- 定时器参数设定

参数设置

- 按下键，上排数码管出现提示符-cd-，下排数码管出现800，通过键把800设成808，再按键，才进入参数修改循环圈，输入其他值无效，这主要是为了防止非技术人员误操作。

| 按键操作 | 数码显示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 键 进入系统参数设置 | -cd- | 800 | 按将密码800改为808后，再按键确认，才能进入参数设置状态，按照顺序依次设置各个参数，设置好一个参数后按键进入下一个参数设置状态。 |
|  | 按或对参数进行修改 | HA-t |  | 计时时间范围，SV显示值。 |
|  |  | tS |  | 自动复位延时时间。单位：秒。计时时间到HA-t后，继电器常开点闭合，经过tS秒后继电器断开，重新开始计时。如果tS=0，则继电器闭合后需手动启动计时。 |
|  |  | d-oP |  | 正计时倒计时现在，设为OFF为倒计时，设为on为正计时。 |
|  |  | diSP |  | 下排显示设置，设置为ON时，下排显示设定时间，设置为OFF，下排不显示 |
|  |  | Addr |  | 通讯地址即仪表编号，范围1～99 |
|  |  | bAUd |  | 通讯的波特率，范围300～9600。 |
|  |  | -End |  | 参数设置结束，显示-End，仪表自动进入运行状态。 |

- 智能转速表参数设置

(1)按下键，上排显示-Cd-，下排显示800，用键将800设成808，再按En键才进入二级参数设置状态，输入其他值无效，这主要是为了防止现场非操作人员误修改参数。

| 按键操作 | 数码显示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 键 进入系统参数设置 | -cd- | 800 | 按将密码800改为808后，再按键确认，才能进入参数设置状态，按照顺序依次设置各个参数，设置好一个参数后按键进入下一个参数设置状态。 |
|  | 按或对参数进行修改 | Pr |  | 编码器每转脉冲数。范围100～9999。（不是SSI编码器信号没有这个参数） |
|  |  | Fdot |  | 仪表分频系数的小数点，范围0～3 。 |
|  |  | FSEt |  | 仪表分频的系数，范围0.001～9999。 |
|  |  | dot |  | 仪表测量显示小数点位数，范围0～3。该参数请对照实际显示大小设置，如显示值在0-99范围内，建议dot=2，或dot=1。 |
|  |  | J1-H |  | J1继电器报警方式。设定为-HH-表示测量值超高报警（上限报警），设定为-LL-表示测量值超低报警（下限报警），设定为OFF时表示此点禁止报警。 |
|  |  | J2-H |  | J2继电器报警方式。 |
|  |  | J3-H |  | J3继电器报警方式。 |
|  |  | J4-H |  | J4继电器报警方式。 |
|  |  | J1HA |  | J1报警点设定值(J1-H设为OFF时则此项关闭)。 |
|  |  | J1HF |  | J1报警复位值(J1-H设为OFF时则此项关闭)。 |
|  |  | J2HA |  | J2报警点设定值(J2-H设为OFF时则此项关闭)。 |
|  |  | J2HF |  | J2报警复位值(J2-H设为OFF时则此项关闭)。 |
|  |  | bS |  | 变送输出方式，可选择1～5V、0～5V、0-10V、4～20mA、0～10mA几种方式。 |
|  |  | bS-L |  | 变送输出下限时对应的仪表量程下限。 |
|  |  | bS-H |  | 变送输出上限时对应的仪表量程上限。 |
|  |  | Addr |  | 通讯地址即仪表编号，范围1～99 |
|  |  | bAUd |  | 通讯的波特率，范围300～9600。 |
|  |  | C-oP |  | 选择通讯协议，设置为ON时为Modbus协议，设置为OFF为本公司自行开发的协议。 |
|  |  | LdiS |  | 仪表工作时下排显示值，显示项目为J1HA、J2HA、J3HA、J4HA、Addr、OFF,如果此项设为OFF，则仪表工作时下排无显示,单显示仪表选择此方式。 |
|  |  | -End |  | 参数设置结束，显示-End，仪表自动进入运行状态。 |

六、报警

该仪表可带多个继电器，每个继电器可以设置超高、超低报警、禁止报警方式，并且采用报警回差方式避免继电器频繁动作。当某个继电器处于报警状态时，对应的继电器常开触点闭合，对应指示灯亮。以J1报警点报警为例：

如果此报警点报警方式设为上限报警（即J1-H设为-HH-），当测量值大于J1HA时，仪表进入报警状态，当测量值下降到J1HA值时仪表并未停止报警，只有在测量值低于J1HF时，仪表才解除报警状态。设置为上限报警时，报警值J1HA要大于报警复位值J1HF。

如果此报警点报警方式设为下限报警（即J1-H设为-LL-），当测量值小于J1HA时，仪表进入报警状态，当测量值上升到J1HA值时仪表并未停止报警，只有在测量值高于J1HF时，仪表才解除报警状态。设置为下限报警时，报警值J1HA要小于报警复位值J1HF。

七、变送输出

仪表可把测量值变送输出为标准信号，输出形式由“bS”参数确定，测量值变送范围由“bS-L”及“bS-H”参数确定。

八、通讯说明：

本仪表可另配RS232、RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。为避免通讯冲突，仪表都处于侦听方式。计算机按规定地址向某一仪表发出一个命令，然后等待一段时间，等候仪表回答，仪表收到正确命令后再发送出数据。发送结束后仪表又处于侦听方式。同一系统中，仪表地址不能相同，波特率要一致。

仪表采用标准Modbus-rtu通讯协议，支持03、06功能号。在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC，Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4x001或4x000开始，别的组态软件有可能是从3x001或3x000开始。通讯为整数，需用户根据实际情况处理小数点位数。通讯传输数据为有符号的整型数据，用户编程建议定义有符号的整型数据即可。当数据大于0x8000时，数据取反加1即为负数的实际数值，例如通讯传输数据为0xFFFF，对应数据值为-1。对于长整型数据如累积量等，数据值=高位×65536+低位。组态时用户也可以选择数据类型为长整型（long），系统自动计算出累积量。

读取仪表数据发送命令格式：建议数据读取量一次不超过16个

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 读取数据个数高位 | 读取数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | 05 | CB |

现场测量仪表返回数据格式：

| 地址 | 功能号 | 字节数 | 数值高位 | 数值 低位 | 数值高位 | 数值 低位 | 数值高位 | 数值 低位 | CRC16高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 06 | 03 | E8 | 03 | E8 | 03 | E8 | C1 | 9F |

对仪表数据写入数据发送命令格式：（写入寄存器）

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 写入数据个数高位 | 写入数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 00 | 20 | 00 | 0C | 88 | 05 |

现场测量仪表返回数据格式：（与发送数据格式相同）

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 写入数据个数高位 | 写入数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 00 | 20 | 00 | 0C | 88 | 05 |

例：读地址为1的仪表的第1路测量值	（PV1=1000）

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)

(其中01 是仪表地址，03是功能号，00 00是寄存器起始地址，00 01 表示读一个数，84 0A是校验码，返回数据中B8 FA是校验码。如果要读第1、2两个数据，则可以发送01 03 00 00 00 02 C4 0B，读取16个数据发送01 03 00 00 00 10 44 06。

通讯测量值返回值＝(测量值+误差修正）*满度修正。满度修正范围0.500～2.000,用户也可省略该测量误差校正，直接在上位机上做误差修正。

通讯地址范围1～99，波特率2400或9600可以设置。仪表有默认通讯地址248(0XF8),如果用户不清楚可以用默认地址测试，波特率为2400或9600。通讯地址、波特率更改后，需重新上电才能起效。

仪表出厂已经设置通讯地址为1，波特率为9600。

寄存器对应表(对应的具体含义请参见操作说明的设置部分)

十、打印功能

仪表的打印功能由仪表内增加的打印接口板及另配的打印单元（打印机及打印电源）完成。仪表内置硬件时钟，停电不影响。打印的通讯格式：1个启始位，8个数据位，1个停止位，无校验，波特率9600。

参数设置如下：

⑴-Ht-—设定××月××日。

⑵-Lt-—设定××时××分，这样就提供给打印机一个起始时间，到时打印机会一起打印出来（××月××日××：××）。

⑶-Pt-—设定仪表定时打印周期，范围1～9999分，设为0则不定时打印。

⑷-Pd-－设置打印的单位。范围0～45。对应单位见下表，设置为0时不打印单位。

注1：带打印功能的仪表才有此类参数。

注2：在仪表工作状态下，按下或时打印。

| 0 | 无单位 | 10 | m | 20 | L/h | 30 | L/s | 40 | KW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | g/cm3 | 11 | T | 21 | m3/h | 31 | m3/s | 41 | VA |
| 2 | Pa | 12 | L | 22 | Kg/h | 32 | Kg/s | 42 | KVA |
| 3 | KPa | 13 | m3 | 23 | m/m | 33 | mm | 43 | PH |
| 4 | MPa | 14 | Kg | 24 | T/m | 34 | KN | 44 | ppm |
| 5 | mmHg | 15 | Hz | 25 | L/m | 35 | V | 45 | N |
| 6 | mmH2O | 16 | KHz | 26 | m3/m | 36 | A |  |  |
| 7 | Bar | 17 | RPm | 27 | Kg/m | 37 | mV |  |  |
| 8 | ℃ | 18 | m/h | 28 | m/s | 38 | mA |  |  |
| 9 | % | 19 | T/h | 29 | T/s | 39 | W |  |  |

十一、 质   保

如属厂方制造质量问题，在仪表出厂日起，由厂方免费修理，如果是由于保管及使用不当而造成损坏，修理时收成本费。保修期十二个月，质保3～5年须另注明。

十二、常见故障处理

| 故障现象 | 故障原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 仪表通电不亮 | 电源线没接好或仪表故障 | 检查电源线是否松动或接错，检查电源电压是否属正常范围，与厂家或经销商联系 |
| 仪表显示---- | 传感器故障 | 检查传感器是否有断偶、断阻或断线的情况 |
|  | 分度号选择错误 | 选择与输入信号相符的分度号 |
|  | 信号线连接错误 | 正确接入信号线，热电阻请按三线制接入 |
| 测量值不正确 | 分度号选择错误 | 选择与输入信号相符的分度号 |
|  | 信号线连接错误 | 正确接入信号线 |
| 继电器误动作 | 报警输出方式错误 | 参照说明书选择所需的报警方式 |
| 无变送输出 | 变送输出方式错误 | 参照说明书选择所需的变送输出方式或仪表端子 |
|  | 输出接线错误 | 请正确接线 |
| 通讯异常 | 通讯地址设置错误 通讯地址波特率错误 通讯口接线错误 | 重新设置正确的通讯地址 重新设置正确的通讯波特率 检查接线并正确接入，计算机串口坏 |

十三、订货须知

- 外形仪表尺寸，开孔尺寸大小，插入深度

- 输入信号类型与显示形式

- 输出类型与输出方式

- 通讯选择

- 馈电电流大小与电压，传感器的供电电源

- 仪表供电电源

- 可按客户要求特殊定做。

北京宇科泰吉电子有限公司

电话： 010-57170625  13651191826  13439112233

传真： 010-82112623

网址：www.yukeyb.com   www.bj-yuke.com

邮箱： 1428531558@QQ.COM   bjyktj@126.com

# 地址：北京市昌平区沙河镇老牛湾西街2号

承蒙惠购本公司仪表，不胜感激。

敬请事先详阅本说明书，以便于正确使用。

本仪表虽然在严格的品质管理下制造出厂，但万一发生不正常事项或遇到意外情况，

敬请通知本公司生产部、技术服务部或当地供货商联系。

您的需要是对我们的最大支持！