YK200系列通用型压力变送器

产品概述：

YK200压力变送器采用先进硅压阻式压力传感器和进口硅压阻传感器及进口陶瓷电容作为信号测量元件。信号处理电路位于不锈钢壳体内，结合德国先进数字化温度补偿和非线性修正技术。智能型和数字型将传感器信号转换为标准输出信号。具有高性能24位AD的HART协议功能及RS485通讯功能（波特率可选），整个产品经过了元器件、半成品及成品的严格测试、老化筛选及防潮、防爆、高温（可选）处理，适用于各种复杂现场条件下工作。

H型（霍斯曼）：分为ⅠⅡ两种类形：Ⅰ型HSM和Ⅱ型小巧型，霍斯曼接头具有通用、广泛、小巧，安装方便等特性，适用于空压机，液压机等机械设备，可选本安防爆。

图片                                                     尺寸图

Ⅰ型

Ⅱ型

Y型（引线式）：适用户外、潜水、低温、高热，高湿等复杂压力测量现场。

图片                                            尺寸图

M型（矿工专用型）：分为ⅠⅡ两种类形，Ⅰ型为引线型、Ⅱ型为外接型，外接型适用于甲烷和煤尘爆炸危险的煤矿井的压力测量，隔爆型外壳设计，全不锈钢激光焊接，防腐、防震、全防水，I类电气本质安全型隔爆认证EXiaⅡCT6。可配备M20×1.5内外螺纹防爆软管接头使用。

图片                                              尺寸图

Ⅰ型

Ⅱ型

性能参数：

| 测量范围 | 表压 | 密封表压 | 绝压 | 负压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大量程：0～3.5MPa 最小量程：0～500Pa | 最大量程：0～100MPa 最小量程：0～3.5MPa | 最大量程：0～35MPa 最小量程：0～1KPa | 最大量程：-0.1～7MPa 最小量程：-500Pa～0 |
| 精 度 | 0.1%FS | 0.25%FS |
| 量 程 比 | TD量程比：100:1（陶瓷电容10:1）， ≥10:1时精度：±[0.05+0.05()]% | TD量程比：10:1， ≥5:1时精度：±[0.25+0.05()]% |
| 测量介质 | 液体、气体、及与316L不锈钢兼容介质（标配）、与聚四氟乙烯及陶瓷兼容介质 | 液体、气体及与304（标配）、316L不锈钢兼容介质 |
| 稳 定 性 | 0.1%FS/年，36个月误差不超过0.3%FS | 0.15%FS/年，18个月误差不超过0.2%FS |
| 温度范围 | 介质温度 | -40～125℃，增加耐温80℃（低温型组合配件），增加100℃～400℃（中温型组合备件），增加400℃～800℃（高温型组合备件） | -30～80℃（标配）或-40～125℃，增加耐温80℃（低温型组合配件），增加100℃～400℃（中温型组合备件），增加400℃～800℃（高温型组合备件） |
|  | 补偿温度 | -20～85℃ | 0～70℃或-10～80℃ |
|  | 环境温度 | -40～85℃，﹣20～70℃（显示） | -40～85℃，-20～70℃（显示） |
|  | 存储温度 | -40～120℃ | -40～120℃ |
| 材 质 料 | 接液部件 | 316L不锈钢（标配），哈氏合金、聚四氟乙烯 | 304不锈钢 |
|  | 传感器膜片 | 316L不锈钢（标配），哈氏合金、陶瓷 | 316L不锈钢 |
|  | 密封圈 | 氟橡胶（标配）、丁腈橡胶、三元乙丙橡胶 | 氟橡胶（标配）、丁腈橡胶、三元乙丙橡胶 |
|  | 外壳 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
| 温度影响 | 相对一个大气压，20℃环境下：0.15%/25℃ | 相对一个大气压，20℃环境下：0.5%/25℃ |
| 零点误差 | 0.1%FS(≤100KPa),0.1%（≥100KPa），可标定消除 | 0.15%FS(≤100KPa),0.2%（≥100KPa），可标定消除 |
| 过载压力 | 3x额定值 | 2x额定值 |
| 相应时间 | ≤4HZ(阻尼可调) | ≤1000HZ |
| 抗 震 动 | 20gRMS.5000HZ条件下无变化 | 10gRMS.2000HZ条件下无变化 |
| 供 电 | 24V DC（10～32V） | 24V DC（10～36V） |
| 输出信号 | 电流 | 4～20mA（两线制） | 4～20mA（两线制），0-20mA（三线制） |
|  | 电压 | ○ | 0～5v、0.5～4.5、1～5v、0～10v（三线制）等 |
| 负载电阻 | ≤Ω | ≤Ω |
| 电气接口 | 霍斯曼，引线式，外接式，PACKARD连接器 | 霍斯曼，引线式，外接式， PACKARD连接器 |
| 防爆等级 | EXdⅡCT6（M型）、EXiaⅡCT6（M型）、（EXiaⅡCT6H型、Y型）（精度0.1%默认本安防爆） |
| 防护等级 | IP65(H型)、IP68(Y、M) |

选型表：

| YK200 | 通用型压力变送器 |
| --- | --- |
|  | 代码 | 类型 |
|  | HⅠ | 霍斯曼型 |
|  | HⅡ | 小巧型 |
|  | Y | 直接引线式 |
|  | MⅠ | 引线式矿工专用 |
|  | MⅡ | 外接式矿工专用 |
|  |  | 代码 | 测量形式 |
|  |  | G | 表压 |
|  |  | A | 绝压 |
|  |  | S | 密封表压（请提供参考压力值） |
|  |  |  | 代码 | 信号输出方式 |
|  |  |  | S1 | 4-20mA二线制 |
|  |  |  | S2 | 4-20mA二线制叠加HART协议 |
|  |  |  | S3 | 4-20mA二线制叠加PROFIBUS-PA协议 |
|  |  |  | S4 | 0-10V三线 |
|  |  |  | S5 | RS485（modbus）协议 （assic码协议可选） |
|  |  |  | S6 | 用户指定 |
|  |  |  |  | 代码 | 显示 |
|  |  |  |  | A1 | LED(HⅠ可选0.25%FS) |
|  |  |  |  | A2 | 4位LCD(HⅠ可选0.25%FS) |
|  |  |  |  |  | 代码 | 精度等级 |
|  |  |  |  |  | A | 0.1%FS |
|  |  |  |  |  | B | 0.25%FS |
|  |  |  |  |  |  | 代码 | 测量温度及散热组合配件 |
|  |  |  |  |  |  | T1 | 增加耐温80℃（低温型组合配件） |
|  |  |  |  |  |  | T2 | 增加耐温100℃～400℃（中温型组合备件） |
|  |  |  |  |  |  | T3 | 增加耐温400℃～800℃（高温型组合备件） |
|  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 过程连接方式 |
|  |  |  |  |  |  |  | C1 | 外螺纹M20×1.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | C2 | G1/2外螺纹 |
|  |  |  |  |  |  |  | C3 | G1/4外螺纹 |
|  |  |  |  |  |  |  | C4 | 1/2NPT外螺纹 |
|  |  |  |  |  |  |  | C5 | 1/4NPT外螺纹 |
|  |  |  |  |  |  |  | C6 | 用户指定（过程连接组合备件） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 过程连接材质 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | M1 | 304不锈钢 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 316不锈钢 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | M3 | 316L不锈钢 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | M4 | 聚四氟乙烯 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | M5 | 哈氏合金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 电气连接 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 | 标准 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 | 用户指定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 防爆等级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 本安型（EXiaⅡCT6） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 隔爆型（M型和Y型可选） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 测量范围 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 用户指定 |
| YK200 | HI | G | S1 | A1 | A | T1 | C1 | M1 | E1 | 1 | 0-1MPa | 选型举例 |

选型提示：
1.无需功能及参数、选型代码为空

2.选型时请注意被测介质与产品接触部分的兼容性

3.选型时请注意功能性的限选项，电压信号无显示
4.如需精度为0.075%FS，请求联系，部分性能参数与0.1%FS一致
5.特殊要求，敬请与本公司商洽，并在订单中注明

YK208系列工业压力变送器

产品概述：

YK208系列工业压力变送器采用先进硅压阻式压力传感器和进口硅压阻传感器及进口陶瓷电容作为信号测量元件。结合德国数字化AD采集技术，具有智能型电路和普通型数字化电路，高精度，高稳定性，内部具有完善的抗干扰电路器件配合多级保护电路及本安电路设计。具有高性能24位AD的HART协议功能及RS485通讯功能（波特率可选），可选LED和LCD现场指示，其中LCD可选五位显示、百分百指示、功能完善的两按键现场调试（可兼容三线模式），可实现20多种单位选择、量程迁移，调零，调设阻尼，数据恢复功能，拥有翠绿色背光，可同时交替显示2个变量。工业型压力变送器适用于许多工业现场及危险高爆炸现场，是传统工业压力变送器不能现场指示，使用现场有限，稳定性不好的理想升级产品。

F型(防护型)：工业压力变送器使用在许多工业现场及危险高爆炸现场，径向显示

防护型：

图片                                                      尺寸图

防护显示型

图片                                                      尺寸图

E型：工业压力变送器使用在许多工业现场及危险高爆炸现场,使用在顶部操作现场使用（无显示）

图片                                                      尺寸图

性能参数：

| 测量范围 | 表压 | 密封表压 | 绝压 | 负压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大量程：0～3.5MPa 最小量程：0～500Pa | 最大量程：0～100MPa 最小量程：0～3.5MPa | 最大量程：0～35MPa 最小量程：0～1KPa | 最大量程：-0.1～7MPa 最小量程：-500Pa～0 |
| 精 度 | 0.1%FS | 0.25%FS |
| 量 程 比 | TD量程比：100:1（陶瓷电容10:1）， ≥10:1时精度：±[0.05+0.05()]% | TD量程比：10:1， ≥5:1时精度：±[0.25+0.05()]% |
| 测量介质 | 液体、气体、及与316L不锈钢兼容介质（标配）、与聚四氟乙烯及陶瓷兼容介质 | 液体、气体及与304（标配）、316L不锈钢兼容介质 |
| 稳 定 性 | 0.1%FS/年，36个月误差不超过0.3%FS | 0.15%FS/年，18个月误差不超过0.2%FS |
| 温度范围 | 介质温度 | -40～125℃，增加耐温80℃（低温型组合配件），增加100℃～400℃（中温型组合备件），增加400℃～800℃（高温型组合备件） | -30～80℃（标配）或-40～125℃，增加耐温80℃（低温型组合配件），增加100℃～400℃（中温型组合备件），增加400℃～800℃（高温型组合备件） |
|  | 补偿温度 | -20～85℃ | 0～70℃或﹣10～80℃ |
|  | 环境温度 | -40～85℃，﹣20～70℃（显示） | -40～85℃，-20～70℃（显示） |
|  | 存储温度 | -40～120℃ | -40～120℃ |
| 材 质 料 | 接液部件 | 316L不锈钢（标配），哈氏合金、聚四氟乙烯 | 304不锈钢 |
|  | 传感器膜片 | 316L不锈钢（标配），哈氏合金、陶瓷 | 316L不锈钢 |
|  | 密封圈 | 氟橡胶（标配）、丁腈橡胶、三元乙丙橡胶 | 氟橡胶（标配）、丁腈橡胶、三元乙丙橡胶 |
|  | 外壳 | 双层烤漆压铸铝 | 双层烤漆压铸铝 |
| 温度影响 | 相对一个大气压，20℃环境下：0.15%/25℃ | 相对一个大气压，20℃环境下：0.5%/25℃ |
| 零点误差 | 0.1%FS(≤100KPa),0.1%（≥100KPa），可标定消除 | 0.15%FS(≤100KPa),0.2%（≥100KPa），可标定消除 |
| 过载压力 | 3x额定值 | 2x额定值 |
| 相应时间 | ≤4HZ(阻尼可调) | ≤1000HZ |
| 抗 震 动 | 20gRMS.5000HZ条件下无变化 | 10gRMS.2000HZ条件下无变化 |
| 供 电 | 24V DC（10～32V） | 24V DC（10～36V） |
| 输出信号 | 电流 | 4～20mA（两线制） | 4～20mA（两线制） |
|  | 电压 | ○ | 0～5v、0.5～4.5、1～5v、0～10v（三线制）等 |
| 显 示 | 5位LCD液晶显示（翠绿背光）、百分比形图，测量值、百分比、mA值显示可选及可交替显示 | 4位LCD液晶显示、LED |
| 负载电阻 | ≤Ω | ≤Ω |
| 电气接口 | M20*1.5（标准）、G1/2 | M20*1.5（标准）、G1/2 |
| 防爆等级 | EXdⅡCT6、EXiaⅡCT6（精度0.1%默认本安防爆） |
| 防护等级 | IP67（高防护） |

选型表：

| YK208 | 工业压力变送器 |
| --- | --- |
|  | 代码 | 类型 |
|  | F | 防护型 |
|  | E | E型 |
|  |  | 代码 | 测量形式 |
|  |  | G | 表压 |
|  |  | A | 绝压 |
|  |  | S | 密封表压（请提供参考压力值） |
|  |  |  | 代码 | 信号输出方式 |
|  |  |  | S1 | 4-20mA二线制 |
|  |  |  | S2 | 4-20mA二线制叠加HART协议 |
|  |  |  | S3 | 4-20mA二线制叠加PROFIBUS-PA协议 |
|  |  |  | S4 | RS485（modbus）协议 （assic码协议可选）(0.25%FS) |
|  |  |  | S5 | 用户指定 |
|  |  |  |  | 代码 | 显示 |
|  |  |  |  | A2 | LED（0.25%FS） |
|  |  |  |  | A3 | 4位LCD (0.25%FS) |
|  |  |  |  | A4 | 5位LCD |
|  |  |  |  |  | 代码 | 精度等级 |
|  |  |  |  |  | A | 0.1%FS |
|  |  |  |  |  | B | 0.25%FS |
|  |  |  |  |  |  | 代码 | 测量温度及散热组合配件 |
|  |  |  |  |  |  | T1 | 增加耐温80℃（低温型组合配件） |
|  |  |  |  |  |  | T2 | 增加耐温100℃～400℃（中温型组合备件） |
|  |  |  |  |  |  | T3 | 增加耐温400℃～800℃（高温型组合备件） |
|  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 过程连接方式 |
|  |  |  |  |  |  |  | C1 | 外螺纹M20×1.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | C2 | G1/2外螺纹 |
|  |  |  |  |  |  |  | C3 | G1/4外螺纹 |
|  |  |  |  |  |  |  | C4 | 1/2NPT外螺纹 |
|  |  |  |  |  |  |  | C5 | 1/4NPT外螺纹 |
|  |  |  |  |  |  |  | C6 | 用户指定（过程连接组合备件） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 过程连接材质 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | M1 | 304不锈钢 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 316不锈钢 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | M3 | 316L不锈钢 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | M4 | 聚四氟乙烯 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | M5 | 哈氏合金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 电气连接 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 | M20*1.5(标准) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 | 用户指定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 防爆等级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 隔爆型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 本安型（EXiaⅡCT6） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 测量范围 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 用户指定 |
| YK208 | F | G | S1 | A1 | A | T1 | C | M1 | E1 | 1 | 0-1MPa | 选型举例 |

选型提示：
1.无需功能及参数、选型代码为空

2.选型时请注意被测介质与产品接触部分的兼容性

3.选型时请注意功能性的限选项
4.如需精度为0.075%FS，请求联系，部分性能参数与0.1%FS一致
5.特殊要求，敬请与本公司商洽，并在订单中注明

YK211系列卫生型压力变送器

产品概述：

YK211卫生型压力变送器采用先进硅压阻式压力传感器。平面膜片接液，解决普通压力变送器引压孔无法清洗污垢、杂质等问题。结合德国先进数字化温度补偿和非线性修正技术、智能型和数字型将传感器信号转换为标准输出信号。使用在食品，药业等卫生级别条件使用。

H型（霍斯曼）：不锈钢结构，小巧，灵便安装，多种信号输出选择。

图片                                                      尺寸图

高温型：卫生条件高温条件下使用。

图片                                                      尺寸图

、

防护型：使用复杂危险需卫生条件下使用，可多种显示方式选择

图片                                                      尺寸图

性能参数：

| 测量范围 | 表压 | 密封表压 | 绝压 | 负压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大量程：0～3.5MPa 最小量程：0～500Pa | 最大量程：0～100MPa 最小量程：0～3.5MPa | 最大量程：0～35MPa 最小量程：0～1KPa | 最大量程：-0.1～7MPa 最小量程：-500Pa～0 |
| 精 度 | 0.25%FS |
| 量 程 比 | TD量程比：10:1,≥5:1时精度：±[0.25+0.05()]% |
| 测量介质 | 液体、气体、及与316L不锈钢兼容介质 |
| 稳 定 性 | 0.15%FS/年，18个月误差不超过0.2%FS |
| 温度范围 | 介质温度 | -30～80℃，-40℃～200℃（卡盘型），增加耐温80℃（低温型组合配件），增加100℃～400℃（中温型组合备件），增加400℃～800℃（高温型组合备件） |
|  | 补偿温度 | -10～80℃ |
|  | 环境温度 | -40～85℃，﹣20～70℃（显示） |
|  | 存储温度 | -40～120℃ |
| 材 质 料 | 接液部件 | 316L不锈钢 |
|  | 传感器膜片 | 316L不锈钢 |
|  | 外壳 | 不锈钢、双层烤漆压铸铝 |
| 温度影响 | 相对一个大气压，20℃环境下：0.5%/25℃ |
| 零点误差 | 0.15%FS(≤100KPa),0.2%（≥100KPa），可标定消除 |
| 过载压力 | 2x额定值 |
| 相应时间 | ≤1000HZ |
| 抗 震 动 | 10gRMS.2000HZ条件下无变化 |
| 供 电 | 24V DC（10～36V） |
| 输出信号 | 电流 | 4～20mA（两线制），0-20mA（三线制） |
|  | 电压 | 0～5v、0.5～4.5、1～5v、0～10v（三线制）等 |
| 显 示 | 4位LCD液晶显示、LED（电压信号无显示）、5位LCD液晶显示（翠绿背光）、百分比形图，测量值、百分比、mA值显示可选及可交替显示（防护型可选） |
| 负载电阻 | ≤Ω |
| 电气接口 | 霍斯曼、M20*1.5 |
| 防爆等级 | EXdⅡCT6、EXiaⅡCT6 |
| 防护等级 | IP65、IP67 |

选型表：

| YK211 | 卫生型压力变送器 |
| --- | --- |
|  | 代码 | 类型 |
|  | H | 霍斯曼型 |
|  | F | 防护型 |
|  |  | 代码 | 测量形式 |
|  |  | G | 表压 |
|  |  | A | 绝压 |
|  |  | S | 密封表压（请提供参考压力值） |
|  |  |  | 代码 | 信号输出方式 |
|  |  |  | S1 | 4-20mA二线制 |
|  |  |  | S2 | 4-20mA二线制叠加HART协议 |
|  |  |  | S3 | 4-20mA二线制叠加PROFIBUS-PA协议 |
|  |  |  | S4 | 0-10V三线 |
|  |  |  | S5 | RS485（modbus）协议 （assic码协议I型可选） |
|  |  |  | S6 | 用户指定 |
|  |  |  |  | 代码 | 显示 |
|  |  |  |  | A1 | LED |
|  |  |  |  | A2 | 4位LCD |
|  |  |  |  | A3 | 5位LCD（防护型） |
|  |  |  |  |  | 代码 | 测量温度及散热组合配件 |
|  |  |  |  |  | T1 | 增加耐温80℃（低温型组合配件） |
|  |  |  |  |  | T2 | 增加耐温100℃～400℃（中温型组合备件） |
|  |  |  |  |  | T3 | 增加耐温400℃～800℃（高温型组合备件） |
|  |  |  |  |  |  | 代码 | 过程连接方式 |
|  |  |  |  |  |  | C1 | 卡盘 |
|  |  |  |  |  |  | C2 | 外螺纹M20×1.5 |
|  |  |  |  |  |  | C3 | 用户指定（过程连接组合备件） |
|  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 电气连接 |
|  |  |  |  |  |  |  | E1 | 标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | E2 | 用户指定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 防爆等级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 隔爆型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 本安型（ EXiaⅡCT6） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 测量范围 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 用户指定 |
| YK211 | H | G | S1 | A | T1 | C1 | E1 | 1 | 0-1MPa | 选型举例 |

选型提示：
1.无需功能及参数、选型代码为空

2.选型时请注意被测介质与产品接触部分的兼容性

3.选型时请注意功能性的限选项、电压信号无显示
4.如需精度为0.1%FS请与本公司商洽
5.特殊要求，敬请与本公司商洽，并在订单中注明

YK216系列差压变送器

产品概述：

YK216系列差压变送器采用先进硅压阻式压力传感器和进口硅压阻传感器及金属电容传感器作为信号测量元件。结合德国数字化AD采集技术，具有智能型电路和普通型数字化电路，高精度，高稳定性，内部具有完善的抗干扰电路器件配合多级保护电路及本安电路设计，支持RS485通讯、HART和PROFIBUS-PA协议。可选LED和LCD现场指示，其中LCD可选五位显示、百分百指示、功能完善的两按键现场调试（可兼容三线模式），可实现20多种单位选择、量程迁移，调零，调设阻尼，数据恢复功能，拥有翠绿色背光，可同时交替显示2个变量、并可以360度旋转。广泛应用于差压测量控制中。

微（风）压型：用于不导电和无腐蚀性气体的微小差压的检测，过程连接以喷嘴、快装为主，电气接口为霍斯曼和直接引线式，安装方便。适用在医疗器械，气体流量测量、暖通空调、检漏、电厂一气测量等。

测量量程：最小0～1KPa（最小检查5Pa）、0~1000KPa（精度0.1%F.S）

测量量程：最小0～5KPa（最小检查50Pa）、0~1000KPa（精度0.25%F.S）

图片                                                         尺寸图

H(霍斯曼)型：不锈钢结构、体积小巧，多种过程连接选择，电气接口多种选择。适用在机械设备、空调暖通水气、石油、化工、冶金、电力、水文航船及造船行业、发电厂等气体、液体工业过程差压测量控制中。

测量量程：最小0～3KPa（最小检查15Pa）、0~1000KPa（精度0.1%F.S）

测量量程：最小0～10KPa（最小检查100Pa）、0~3500KPa（精度0.25%F.S）

图片                                                         尺寸图

防护型：适用于高危险爆炸现场及工业智能差压控制测量现场、隔爆等级EXdⅡCT6。适用在机械设备及石油、化工、冶金、电力、水文航船及造船行业、发电厂核电站、蒸汽热能交换领域、各种实验室设备等气体、液体工业过程差压测量控制中。

测量量程：最小0～3KPa（最小检查15Pa）、0~1000KPa（精度0.1%F.S）

测量量程：最小0～10KPa（最小检查100Pa）、0~3500KPa（精度0.25%F.S）

图片                                                         尺寸图

电容式：量程覆盖宽、单向过载保护力强（可选4MPa、13.5MP、32MPa）。适用在流量测量、差压液位、石油、化工、冶金、电力、水文航船及造船行业、发电厂核电站、蒸汽热能交换领域、各种实验室设备等气体、液体工业过程差压测量控制中。测量量程（表压、绝压、差压）：

量程1  0-0.2～6.0kPa   测量范围：-6.0kPa～6.0kPa 
        量程2  0-6.0～60.0kPa            -60.0kPa～60.0kPa 
        量程3  0-60.0～600kPa            -600.0kPa～600.0kPa
        量程4  0-600～2000KPa            -2000kPa～2000kPa
        （最小检查10Pa）（精度0.1%F.S）

量程1  0-0.2～6.0kPa   测量范围：-6.0kPa～6.0kPa 
        量程2  0-6.0～60.0kPa            -60.0kPa～60.0kPa 
        量程3  0-60.0～600kPa            -600.0kPa～600.0kPa
        量程4  0-600～2000KPa            -2000kPa～2000kPa
        （最小检查20Pa）（精度0.25%F.S）

图片                                                         尺寸图

性能参数：

| 精 度 | 0.1%FS | 0.25%FS |
| --- | --- | --- |
| 量 程 比 | TD量程比：100:1，≥10:1时精度： ±[0.05+0.05()]% | TD量程比：10:1,≥5:1时精度： ±[0.25+0.05()]% |
| 测量介质 | 液体、气体、及与316L不锈钢兼容介质（标配）、钽、哈氏合金 | 液体、气体、及与316L不锈钢兼容介质（标配）、钽、哈氏合金 |
| 稳 定性 | 0.1%FS/年，36个月误差不超过0.3%FS | 0.15%FS/年，18个月误差不超过0.2%FS |
| 温度范围 | 介质温度 | -40～125℃，增加耐温80℃（低温型组合配件），增加100℃～400℃（中温型组合备件），增加400℃～800℃（高温型组合备件） | -30～80℃（标配）或-40～125℃，增加耐温80℃（低温型组合配件），增加100℃～400℃（中温型组合备件），增加400℃～800℃（高温型组合备件） |
|  | 补偿温度 | -20～85℃ | 0～70℃或-10～80℃ |
|  | 环境温度 | -40～85℃，﹣20～70℃（显示） | -40～85℃，-20～70℃（显示） |
|  | 存储温度 | -40～120℃ | -40～120℃ |
| 材 质 料 | 接液部件 | 316L不锈钢（标配），哈氏合金、聚四氟乙烯 | 304不锈钢 |
|  | 传感器膜片 | 316L不锈钢（标配），哈氏合金、钽 | 316L不锈钢 |
|  | 密封圈 | 氟橡胶（标配）、丁腈橡胶、三元乙丙橡胶 | 氟橡胶（标配）、丁腈橡胶、三元乙丙橡胶 |
|  | 外壳 | 304不锈钢、双层烤漆压铸铝 | 304不锈钢、双层烤漆压铸铝 |
| 温度影响 | 相对一个大气压，20℃环境下：0.15%/25℃ | 相对一个大气压，20℃环境下：0.5%/25℃ |
| 零点误差 | 0.1%FS(≤100KPa)，0.1%（≥100KPa），可标定消除 | 0.15%FS(≤100KPa)，0.2%（≥100KPa），可标定消除 |
| 过载压力 | 3x额定值 | 2x额定值 |
| 相应时间 | ≤4HZ(阻尼可调) | ≤1000HZ |
| 抗 震 动 | 20gRMS.5000HZ条件下无变化 | 10gRMS.2000HZ条件下无变化 |
| 供 电 | 24V DC（10～32V） | 24V DC（10～36V） |
| 输出信号 | 电流 | 4～20mA（两线制） | 4～20mA（两线制），0-20mA（三线制） |
|  | 电压 | ○ | 0～5v、0.5～4.5、1～5v、0～10v（三线制）等 |
| 显示 | 5位LCD液晶显示（翠绿背光）、百分比形图，测量值、百分比、mA值显示可选及可交替显示（H型不可选） | 4位LCD液晶显示、LED |
| 负载电阻 | ≤Ω | ≤Ω |
| 电气接口 | 霍斯曼，引线式，M20*1.5（如需其他接口请于公司联系） | 霍斯曼，引线式，M20*1.5（如需其他接口请于公司联系） |
| 防爆等级 | EXdⅡCT6、EXiaⅡCT6（精度0.1%默认本安防爆） |
| 防护等级 | IP65、IP67 |

选型表：

| YK216 | 差压变送器 |
| --- | --- |
|  | 代码 | 类型 |
|  | W | 微（风）压型 |
|  | H | 霍斯曼型 |
|  | F | 防护型 |
|  | D | 电容式 |
|  |  | 代码 | 信号输出方式 |
|  |  | S1 | 4-20mA二线制 |
|  |  | S2 | 4-20mA二线制叠加HART协议 |
|  |  | S3 | 4-20mA二线制叠加PROFIBUS-PA协议 |
|  |  | S4 | 0-10V三线（限电容式） |
|  |  | S5 | RS485（modbus）协议 （assic码协议可选） |
|  |  | S6 | 用户指定 |
|  |  |  | 代码 | 显示 |
|  |  |  | A1 | LED(0.25%FS) |
|  |  |  | A2 | LCD(0.25%FS) |
|  |  |  | A3 | 5位LCD |
|  |  |  |  | 代码 | 精度等级 |
|  |  |  |  | A | 0.1%FS |
|  |  |  |  | B | 0.25%FS |
|  |  |  |  |  | 代码 | 测量温度及散热组合配件 |
|  |  |  |  |  | T1 | 增加耐温80℃（低温型组合配件） |
|  |  |  |  |  | T2 | 增加耐温100℃～400℃（中温型组合备件） |
|  |  |  |  |  | T3 | 增加耐温400℃～800℃（高温型组合备件） |
|  |  |  |  |  |  | 代码 | 过程连接方式 |
|  |  |  |  |  |  | C1 | ∮7喷嘴 |
|  |  |  |  |  |  | C2 | FESTO∮8( 微压型) |
|  |  |  |  |  |  | C1 | 外螺纹M20×1.5（标准） |
|  |  |  |  |  |  | C3 | 1/4NPT内螺纹 |
|  |  |  |  |  |  | C2 | 用户指定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 过程连接材质 |
|  |  |  |  |  |  |  | M1 | 304不锈钢 |
|  |  |  |  |  |  |  | M2 | 316不锈钢 |
|  |  |  |  |  |  |  | M3 | 316L不锈钢 |
|  |  |  |  |  |  |  | M4 | 聚四氟乙烯 |
|  |  |  |  |  |  |  | M5 | 哈氏合金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 电气连接 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E1 | 标准 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E2 | 用户指定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 防爆等级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 本安型（EXiaⅡCT6） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 隔爆型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 测量范围 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 用户指定 |
| YK216 | W | S1 | A | A | T1 | C1 | M1 | E1 | 1 | 0-5KPa | 选型举例 |

选型提示：

1.无需功能及参数、选型代码为空

2.选型时请注意被测介质与产品接触部分的兼容性

3.选型时请注意功能性的限选项、电压信号无显示
4.如需精度为0.075%FS，请求联系，部分性能参数与0.1%FS一致

5.特殊要求，敬请与本公司商洽，并在订单中注明

YK218系列智能压力变送器

产品概述：

YK218系列智能压力变送器采用进口硅压阻传感器作为信号测量元件。结合德国数字化AD采集技术，具有智能型电路和普通型数字化电路，内部具有完善的抗干扰电路器件配合多级保护电路及本安电路设计,HART和PROFIBUS-PA协议。LCD可五位显示、百分百指示、功能完善的两按键现场调试（可兼容三线模式），可实现20多种单位选择、量程迁移，调零，调设阻尼，数据恢复功能，拥有翠绿色背光，同时交替显示2个变量、360°旋转，是实现高精度，高稳定性的理想升级产品。

图片                 尺寸图

性能参数：

| 测量范围 | 表压 | 密封表压 | 绝压 | 负压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大量程：0～3.5MPa 最小量程：0～500Pa | 最大量程：0～100MPa 最小量程：0～3.5MPa | 最大量程：0～35MPa 最小量程：0～1KPa | 最大量程：-0.1～7MPa 最小量程：-500Pa～0 |
| 精 度 | 0.075%FS | 0.1%FS |
| 量 程 比 | TD(量程比)：100:1， ≥10:1时精度：±.025+0.005()]% | TD量程比：100:1（陶瓷电容10:1），≥10:1时精度：±[0.05+0.05()]% |
| 测量介质 | 液体、气体及与316L不锈钢兼容介质 | 液体、气体、及与316L不锈钢兼容介质（标配）、与聚四氟乙烯及陶瓷兼容介质 |
| 稳 定 性 | 0.075%FS/年，36个月误差不超过0.25%FS | 0.1%FS/年，36个月误差不超过0.3%FS |
| 温度范围 | 介质温度 | -50～150℃，增加耐温80℃（低温型组合配件），增加100℃～400℃（中温型组合备件），增加400℃～800℃（高温型组合备件） | -50～150℃，增加耐温80℃（低温型组合配件），增加100℃～400℃（中温型组合备件），增加400℃～800℃（高温型组合备件）， |
|  | 补偿温度 | -20～85℃ | -20～85℃ |
|  | 环境温度 | -20～70℃ | -20～70℃ |
|  | 存储温度 | -40～120℃ | -40～120℃ |
| 材 质 料 | 接液部件 | 316L不锈钢（标配）、哈氏合金 | 316L不锈钢（标配），哈氏合金 |
|  | 传感器膜片 | 316L不锈钢（标配）、哈氏合金 | 316L不锈钢（标配），哈氏合金、陶瓷 |
|  | 密封圈 | 氟橡胶（标配）、丁腈橡胶、三元乙丙橡胶 | 氟橡胶（标配）、丁腈橡胶、三元乙丙橡胶 |
|  | 外壳 | 双层烤漆压铸铝 | 双层烤漆压铸铝 |
| 温度影响 | 相对一个大气压，20℃环境下：0.1%/25℃ | 相对一个大气压，20℃环境下：0.15%/25℃ |
| 零点误差 | 0.1%FS(≤100KPa),0.075%（≥100KPa），可标定消除 | 0.1%FS(≤100KPa),0.1%（≥100KPa），可标定消除 |
| 过载压力 | 3x额定值 | 3x额定值 |
| 相应时间 | ≤4HZ(阻尼可调) | ≤2HZ(阻尼可调) |
| 抗 震 动 | 20gRMS.5000HZ条件下无变化 | 20gRMS.5000HZ条件下无变化 |
| 供 电 | 24V DC（10～32V） | 24V DC（10～32V） |
| 输出信号 | 电流 | 4～20mA（两线制） | 4～20mA（两线制） |
|  | 电压 | ○ | ○ |
| 温压一体 | 可选铂电阻信号，4～20mA（温度精度0.5%FS） | 可选铂电阻信号，4～20mA（温度精度0.5%FS） |
| 显 示 | 5位LCD液晶显示（翠绿背光）、百分比形图，测量值、百分比、mA值显示可选及可交替显示、360°旋转显示 | 5位LCD液晶显示（翠绿背光） |
| 负载电阻 | ≤Ω | ≤Ω |
| 电气接口 | M20*1.5（标准）、G1/2 | M20*1.5（标准）、G1/2 |
| 防爆等级 | EXdⅡCT6、EXiaⅡCT6 |
| 防护等级 | IP67（高防护） |

选型表：

| YK218 | 智能压力变送器 |
| --- | --- |
|  | 代码 | 测量形式 |
|  | G | 表压 |
|  | A | 绝压 |
|  | S | 密封表压（请提供参考压力值） |
|  |  | 代码 | 信号通讯 |
|  |  | S1 | 4～20mA(两线制) |
|  |  | S2 | 4～20mA(两线制)叠加Hart协议 |
|  |  | S3 | 4～20mA(两线制)叠加PROFIBUS-PA协议 |
|  |  |  | 代码 | 显示 |
|  |  |  | E1 | LCD |
|  |  |  |  | 代码 | 精度等级 |
|  |  |  |  | A | 0.075%FS |
|  |  |  |  | B | 0.1%FS |
|  |  |  |  |  | 代码 | 测量温度及散热组合配件 |
|  |  |  |  |  | T1 | 增加耐温80℃（低温型组合配件） |
|  |  |  |  |  | T2 | 增加耐温100～400℃（中温型组合备件） |
|  |  |  |  |  | T3 | 增加耐温400℃～800℃（高温型组合备件） |
|  |  |  |  |  |  | 代码 | 过程连接方式 |
|  |  |  |  |  |  | C1 | 外螺纹M20×1.5 |
|  |  |  |  |  |  | C2 | G1/2外螺纹 |
|  |  |  |  |  |  | C3 | G1/4外螺纹 |
|  |  |  |  |  |  | C4 | 1/2NPT外螺纹 |
|  |  |  |  |  |  | C5 | 1/4NPT外螺纹 |
|  |  |  |  |  |  | C6 | 用户指定（过程连接组合备件） |
|  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 过程连接材质 |
|  |  |  |  |  |  |  | M1 | 316L不锈钢 |
|  |  |  |  |  |  |  | M2 | 聚四氟乙烯 |
|  |  |  |  |  |  |  | M3 | 哈氏合金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 温度一体 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T0 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T1 | 铂电阻信号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T2 | 4～20mA（0～150℃） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T3 | 4～20mA（0～200℃） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 电气连接 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 | M20*1.5(标准) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 | 用户指定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 防爆等级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 隔爆型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 本安型（EXiaⅡCT6） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 测量范围 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 用户指定 |
| YK218 | G | H | A | T1 | C1 | M1 | T0 | A1 | E1 | 1 | 0-1MPa | 选型举例 |

选型提示:
1.无需功能及参数、选型代码为空

2.选型时请注意被测介质与产品接触部分的兼容性

3.选型时请注意功能性的限选项
4.特殊要求，敬请与本公司商洽，并在订单中注明

YK220系列智能压力变送器

产品概述：

YK220智能压力变送器采用金属电容传感器，基本原理是、将一个空间用敏感元件（多用膜盒）分割成两个腔室，分别向两个腔室引入压力时，传感器在两方压力共同作用下产生位移（或位移的趋势），这个位移量和两个腔室压力差成正比，将这种位移转换成可以反映差压大小的标准线性信号输出 。在转换原理上利用数字化补偿技术对温度、静压进行补偿，提高了测量精度，降低了温度漂移。具有长期稳定性好，可靠性高，自诊断能力强等特点。用于测量液体、气体或蒸汽的压力（差压）、液位、密度、流量。

YK220-GP/AP/DP型

图片                      尺寸图

YK220-LT型

图片            尺寸图

YK220-RG型

图片             尺寸图

、

YK220-RD型

图片                              尺寸图

性能参数：

| 精 度 | 0.1%FS | 0.25%FS |
| --- | --- | --- |
| 量 程 比 | TD量程比：100:1，≥10:1时精度：±[0.05+0.05()]% | TD量程比：10:1,≥5:1时精度： ±[0.25+0.05()]% |
| 测量介质 | 液体、气体、及与316L不锈钢兼容介质（标配）、哈氏合金、钽 | 液体、气体、及与316L不锈钢兼容介质（标配）、哈氏合金、钽 |
| 稳 定 性 | 0.1%FS/年，36个月误差不超过0.3%FS | 0.15%FS/年，18个月误差不超过0.2%FS |
| 温度范围 | 介质温度 | -40～125℃，增加耐温80℃（低温型组合配件），增加100℃～400℃（中温型组合备件），增加400℃～800℃（高温型组合备件） | -30～80℃（标配）或-40～125℃，增加耐温80℃（低温型组合配件），增加100℃～400℃（中温型组合备件），增加400℃～800℃（高温型组合备件） |
|  | 补偿温度 | -20～85℃ | 0～70℃或-10～80℃ |
|  | 环境温度 | -40～85℃，﹣20～70℃（显示） | -40～85℃，-20～70℃（显示） |
|  | 存储温度 | -40～120℃ | -40～120℃ |
| 附件材质 | 传感器膜片 | 316L不锈钢（标配），哈氏合金、钽、蒙乃尔 | 316L不锈钢（标配），哈氏合金、钽、蒙乃尔 |
|  | 法兰和夹板 | 316L不锈钢 | 316L不锈钢 |
|  | 泄压阀 | 316L不锈钢 | 316L不锈钢 |
|  | 螺栓 | 碳钢镀锌（标配）、不锈钢 | 碳钢镀锌（标配）、不锈钢 |
|  | 支架 | 碳钢双层烤漆 | 碳钢双层烤漆 |
| 温度影响 | 相对一个大气压，20℃环境下：0.15%/25℃ | 相对一个大气压，20℃环境下：0.5%/25℃ |
| 零点误差 | 0.1%FS(≤100KPa),0.1%（≥100KPa），可标定消除 | 0.15%FS(≤100KPa),0.2%（≥100KPa），可标定消除 |
| 过载压力 | 3x额定值 | 2x额定值 |
| 相应时间 | ≤4HZ(阻尼可调) | ≤1000HZ |
| 抗 震 动 | 20gRMS.5000HZ条件下无变化 | 10gRMS.2000HZ条件下无变化 |
| 供 电 | 24V DC（10～32V） | 24V DC（10～36V） |
| 输出信号 | 电流 | 4～20mA（两线制） | 4～20mA（两线制），0-20mA（三线制） |
|  | 电压 | ○ | 0～5v、0.5～4.5、1～5v、0～10v（三线制）等 |
| 显示 | 5位LCD液晶显示（翠绿背光）、百分比形图，测量值、百分比、mA值显示可选及可交替显示、360°旋转显示 |
| 负载电阻 | ≤Ω | ≤Ω |
| 电气接口 | 霍斯曼，引线式，M20*1.5（如需其他接口请于公司联系） | 霍斯曼，引线式，M20*1.5（如需其他接口请于公司联系） |
| 防爆等级 | EXdⅡCT6、 EXiaⅡCT6 |
| 防护等级 | IP65、IP67 |

选型表：

| YK220 | 智能压力变送器 |
| --- | --- |
|  | 代码 | 类型 |
|  | GP | 智能压力变送器 |
|  | AP | 智能绝压变送器 |
|  | DP | 智能差压变送器 |
|  | LT | 智能法兰式压力（液位）变送器 |
|  | RG | 智能远程法兰式压力（液位）变送器 |
|  | RD | 智能双远程压力（液位）变送器 |
|  |  | 代码 | 精度等级 |
|  |  | A | 0.1%FS |
|  |  | B | 0.25%FS |
| 、 |  |  | 代码 | 输出信号及协议 |
|  |  |  | S1 | 4～20mA（两线制） |
|  |  |  | S2 | 4～20mA（两线制）叠加Hart协议 |
|  |  |  | S3 | 4～20mA（两线制）叠加PROFIBUS-PA协议 |
|  |  |  |  | 代码 | 过程连接 |
|  |  |  |  | C1 | 1/4NPT内螺纹 |
|  |  |  |  | C2 | 法兰（DN50） |
|  |  |  |  |  | 代码 | 隔离膜片 |
|  |  |  |  |  | D1 | 316L不锈钢 |
|  |  |  |  |  | D2 | 哈氏合金 |
|  |  |  |  |  | D3 | 蒙乃尔 |
|  |  |  |  |  | D4 | 钽 |
|  |  |  |  |  |  | 代码 | 毛细管长度（LT、RG、RD可选） |
|  |  |  |  |  |  | L1 | 标配（5米） |
|  |  |  |  |  |  | L2 | 用户指定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 隔膜插入长度（LT、RG、RD可选） |
|  |  |  |  |  |  |  | I1 | 50mm |
|  |  |  |  |  |  |  | I2 | 用户指定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 测量温度及散热组合配件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T1 | 增加耐温80℃（低温型组合配件） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T2 | 增加耐温100～400℃（中温型组合配件） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T3 | 增加耐温400℃～800℃（高温型组合配件） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 显示 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1 | LCD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 电气连接 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 | M20*1.5标准 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 | 用户指定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 防爆等级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 本安型（EXiaⅡCT6） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 隔爆型（EXdIICT6） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 测量范围 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 用户指定 |
| YK220 | GP | A | S1 | C1 | D1 | L1 | I1 | T1 | A1 | E1 | 1 | 0-1MPa | 选型举例 |

选型提示：
1.无需功能及参数、选型代码为空

- 选型时请注意被测介质与产品接触部分的兼容性

- 选型时请注意功能性的限选项

- 如需精度为0.075%FS请与本公司商洽

- 特殊要求，敬请与本公司商洽，并在订单中注明

YKD行业专用系列（非标）

北京宇科泰吉电子有限公司依托德国数字化技术、AD采集技术、低功耗平台、ARM（高速平台）等技术平台，依靠强大的研发实力，自行研发了数字压力变送器，高精度智能压力变送器、高精度智能控制器等多款产品，并和客户合作研发了多种且横跨多个行业的专用产品，实现了整合、效率、质量、成本和易操作性的最佳，赢得客户的广泛的赞誉。

针对工业控制及仪器仪表领域，结合我们的行业优势，我们承接的大致范围：

行业专用独特的
1、市场上同类产品外型尺寸不能满足实际需要的。
2、中间商客户提出个性化要求，这些需求主要包括：
   1)   专用设备配套，满足最终用户特殊需求及操作方便性的。
   2)   产品增加自己个性需求，来杜绝仿制，达到保护自己的市场领地为目的的。
   3)   为获得高利润回报而提升产品档次的。
   4)   通用设备配套商为追求更好的性价比而提出产品定制的。
3、 实际应用中为降低采购、服务等附加成本，方便最终用户操作使用，而提出多台组合改为一体化设计的。
4、同类产品不具有的特定功能，而为满足用户需求，需要在该类产品基础上进行延伸产品定制的。

C系列空压机专用压力变送器：其为暖通、空调、医疗器械行设计，小巧便于安装，输出信号为：4～20mA、0.5～4.5V、0～5V为主

图片

S系列泥浆专用压力变送器

图片

D系列卫生专用压力变送器：德标快装法兰结构

图片

A系列大气压力变送器：是为气象、实验室等检测环境大气压力

图片

性能参数：

| 系 列 | C系列 | S系列 | D系列 | A系列 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | -0.1～0～0.01.....60MPa | 0～5.....60MPa | -0.1～0～0.01.....60MPa | 0～110kPa |
| 精 度 | 0.25% | 0.5%FS | 0.25% | 0.5%FS |
| 测量介质 | 液体、气体、及与316L不锈钢兼容介质 | 液体、气体及与316L不锈钢兼容介质 | 浆液与316L不锈钢兼容介质 | 大气 |
| 稳 定 性 | 0.1%FS/年 | 0.15%FS/年 | 0.15%FS/年 | 0.15%FS/年 |
| 温度范围 | 介质温度 | -40～125℃，-30～80℃ | -30～80℃ | -40～125℃ | -10～50℃ |
|  | 环境温度 | -40～85℃ | -40～85℃ | -40～85℃ | -40～85℃ |
|  | 存储温度 | -40～120℃ | -40～120℃ | -40～120℃ | -40～120℃ |
| 温度影响 | 相对一个大气压，20℃环境下：0.15%/25℃ | 相对一个大气压，20℃环境下：0.5%/25℃ |  |  |
| 零点误差 | 0.15%FS(≤100kpa)，0.1%(≥100kpa)，可标定消除 | 0.15%FS(≤100kpa)，0.2%(≥100kpa)，可标定消除 | 0.15%FS(≤100kpa)，0.1%(≥100kpa)，可标定消除 | 0.15%FS(≤100kpa)，0.1%(≥100kpa)，可标定消除 |
| 过载压力 | 2x额定值 | 2x额定值 | 2x额定值 | 2x额定值 |
| 相应时间 | ≤50ms | ≤50ms | ≤50ms | ≤50ms |
| 抗 震 动 | 20gRMS.5000HZ条件下无变化 | 10gRMS.2000HZ条件下无变化 | 20gRMS.5000HZ条件下无变化 | 10gRMS.2000HZ条件下无变化 |
| 供 电 | 24V DC（10～32V） | 24V DC（10～36V） | 24V DC（10～36V） | 24V DC（12～32V） |
| 输出信号 | 电流 | 4～20mA（两线制） | 4～20mA（两线制）， | 4～20mA（两线制） | 4～20mA（两线制） |
|  | 电压 | 0～5v、0.5～4.5、1～5v、0～10v（三线制）等 | ○ | ○ |  |
| 通 讯 | ○ | ○ | ○ | RS485 |
| 负载电阻 | ≤Ω | ≤Ω | ≤Ω | ≤Ω |
| 电气接口 | 霍斯曼，引线式 | 霍斯曼，引线式 | 霍斯曼，M20*1.5 | 霍斯曼，引线式 |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP67 | IP65 |
| 防爆等级 | ○ | ○ | EX dⅡct6，EX dⅡct6 | ○ |

选型表：

| YKD系列 | 智能压力变送器 |
| --- | --- |
|  | 代码 | 类型 |
|  | C | 空压机专用压力变送器(传感器) |
|  | S | 泥浆专用压力变送器 |
|  | D | 卫生专用压力变送器 |
|  | A | 大气压力变送器 |
|  |  | 代码 | 输出信号及协议 |
|  |  | S1 | 4～20mA（两线制） |
|  |  | S2 | 0.5～4.5V |
|  |  | S3 | 0～5V |
|  |  | S4 | 0～10V |
|  |  | S5 | 用户指定 |
|  |  |  | 代码 | 过程连接 |
|  |  |  | C1 | 1/4NPT |
|  |  |  | C2 | G1/4 |
|  |  |  | C3 | DN40快装法兰 |
|  |  |  |  | 代码 | 隔膜插入长度（LT、RG、RD可选） |
|  |  |  |  | I1 | 50mm |
|  |  |  |  | I2 | 用户指定 |
|  |  |  |  |  | 代码 | 显示 |
|  |  |  |  |  | A1 | 无显示 |
|  |  |  |  |  | A2 | LCD |
|  |  |  |  |  |  | 代码 | 电气连接 |
|  |  |  |  |  |  | E1 | M20*1.5标准 |
|  |  |  |  |  |  | E2 | 霍斯曼 |
|  |  |  |  |  |  | E3 | 用户指定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 防爆等级 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 标准型（无防爆） |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 本安型（EXiaⅡCT6） |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 隔爆型（EXdIICT6） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 | 测量范围 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 用户指定 |
| YKD系列 | C | S1 | C1 | I1 | A1 | E1 | 1 | 1 | 选型举例 |

选型提示：
1.无需功能及参数、选型代码为空

- 选型时请注意功能性的限选项
3.如需精度为0.075%FS请与本公司商洽

- 4.特殊要求，敬请与本公司商洽，并在订单中注明