# 一、概   述

YK智能电流库仑计是直流电量测量控制的智能化仪表，用以对直流电量工作的电流库仑数进行累计监测，及时掌握溶液主要成分的消耗量及镀层厚度，自动并按设定的电流库仑周期控制计量泵工作实现溶液成分的补加。本装置采用微处理器进行采样计算，具有精度高、性能稳定、操作方便等特点。广泛适用于电镀、电解、蓄电池、印刷线路板等行业。对实现生产的科学化管理意义重大。

- 主要用途

  - 作为库仑计测量溶液的有效值；

2、通过电压累积量及时间的测量，掌握电镀镀层的厚度；

3、掌握溶液中主盐及添加剂的消耗量，按设定的周期控制计量泵工作实现溶液成分的添加；

4、在电解生产中准确控制电解析出量；

5、在电池充放电中，测量充电电量及放电电量。

三、 主要功能

1、显示功能：上排4位显示测量值实时电流值电压值，下排8位显示周期累计安培小时数、总累计数；

2、报警功能：周期累积报警；

3、输出功能：按设定的周期输出继电器延时信号；

4、断电存储：断电时保持原有数据；

5、通讯接口：可配隔离RS232/485输出接口。

6、变送输出：隔离4～20mA、0～10/20mA输出（负载电阻≤250Ω），输出量程对应输入量程。

四、主要技术指标：

基本误差：0.2％FS±1个字

输入信号：分流器信号0-75mV、0-100mV，DC0~500V，DC0~1A

输    出：继电器输出触点容量  AC220V/3A

电    源：开关电源 AC85V～260V  或DC12V DC24V

功    耗：4W

环境温度：0～50℃

环境湿度：<85％RH

尺    寸：160mm×80mm×125mm 96×96×110mm

开    孔：150×75mm   90×90mm

（本公司仪表自行研发生产，种类多，功能全，如用户可选快速采样，最快可以200次/秒，高精度18位A/D采集，高精度16位D/A输出，输入信号20段曲线修正，满5位显示或6位显示，液晶显示，特殊的输入信号，多个继电器报警蜂鸣器输出，大功率的馈电输出等）

五、面板说明

仪表为双排四位显示，工作状态时上排显示当前测量值、左侧A/h示灯闪烁下排显示周期累计值，左侧A/h指示灯亮下排显示总累计值。仪表J1指示灯亮表明，继电器J1处于报警状态时。

五个按键功能：

●—备用

■—工作状态时，切换显示周期累计值与总累计值。

En—在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并进入下一设定参数。

▲—在设定状态时，用于增加设定值。

▼—在设定状态时，用于减少设定值，

六、参数设定操作

按住En键不动直到仪表上排显示提示符-Cd-，下排显示800，用▲和▼键将密码800设成808, 再按En键才进入参数设置状态，输入其他值无效，以防止非技术人员误修改参数。

各参数设定如下：

(1)dot—输入电流显示精度设定，范围0~3，如设置为1则电流值精确到小数点后1位。

(2)inPH—输入信号满量程，范围0~9999，出厂为500.0。

(3)oSEt—零点修正，范围-99.9～99.9，出厂值oSEt=0.0

(4) FSEt—满度修正，范围0.500～2.000，修正后显示值=FSEt×（修正前的测量值+oSEt）,出厂值FSEt=1.000。一般情况下，用户设置零点修正即可。

(6) .n—累计量(周期报警值、总累计值)小数点设置。一般情况下不大于测量值的小数点位数。

(7) P-HA—周期报警值，当周期累积值达到该值时，继电器J1常开点闭合。范围0～99999999。

(8) P-tS—周期报警延时，单位：秒。当周期累计值达到P-HA设定值时，继电器常开点闭合，延时设置的时间后，自动复位，周期累计值清零。当设置为0时，继电器不自动复位。范围0~1000秒。

(8) Hour—设置按小时或按库仑累积，设成On为小时，设成OFF为库仑（秒）。

七、工作参数清零

库仑计的总累计值，周期累计值，都可以清零复位。工作状态下，按住En键不动直到仪表显示提示符-Cd-，用▲和▼键将密码800设成798, 再按En键对周期累计值清零，继电器复位，并退出清零状态。设成796后按En键对周期累计值、总累计值清零，继电器复位，并退出清零状态。仪表周期清零端子5、6短接一下可以对周期累计值清零。

八、通讯说明

本仪表可另配RS232、RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。为避免通讯冲突，仪表都处于侦听方式。计算机按规定地址向某一仪表发出一个命令，然后等待一段时间，等候仪表回答，仪表收到正确命令后再发送出数据。发送结束后仪表又处于侦听方式。同一系统中，仪表地址不能相同，波特率要一致。

仪表采用标准Modbus-rtu通讯协议，支持03、06功能号。在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC，Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4x001或4x000开始，别的组态软件有可能是从3x001或3x000开始。通讯为整数，需用户根据实际情况处理小数点位数。通讯传输数据为有符号的整型数据，用户编程建议定义有符号的整型数据即可。当数据大于0x8000时，数据取反加1即为负数的实际数值，例如通讯传输数据为0xFFFF，对应数据值为-1。对于长整型数据如累积量等，数据值=高位×65536+低位。组态时用户也可以选择数据类型为长整型（long），系统自动计算出累积量。

读取仪表数据发送命令格式：建议数据读取量一次不超过16个

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 读取数据个数高位 | 读取数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | 05 | CB |

现场测量仪表返回数据格式：

| 地址 | 功能号 | 字节数 | 数值高位 | 数值 低位 | 数值高位 | 数值 低位 | 数值高位 | 数值 低位 | CRC16高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 06 | 03 | E8 | 03 | E8 | 03 | E8 | C1 | 9F |

对仪表数据写入数据发送命令格式：（写入寄存器）

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 写入数据个数高位 | 写入数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 00 | 20 | 00 | 0C | 88 | 05 |

现场测量仪表返回数据格式：（与发送数据格式相同）

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 写入数据个数高位 | 写入数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 00 | 20 | 00 | 0C | 88 | 05 |

例：读地址为1的仪表的第1路测量值	（PV1=1000）

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)

(其中01 是仪表地址，03是功能号，00 00是寄存器起始地址，00 01 表示读一个数，84 0A是校验码，返回数据中B8 FA是校验码。如果要读第1、2两个数据，则可以发送01 03 00 00 00 02 C4 0B，读取16个数据发送01 03 00 00 00 10 44 06。

通讯地址范围1～99，波特率2400或9600可以设置。仪表有默认通讯地址248(0XF8),如果用户不清楚可以用默认地址测试，波特率为2400或9600。通讯地址、波特率更改后，需重新上电才能起效。

仪表出厂已经设置通讯地址为1，波特率为9600。

寄存器对应表(对应的具体含义请参见操作说明的设置部分)

| 4001 | 电流测量值（4位） | 4011 | P-HA周期报警低位（只读） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4002 | 总累计量高位（4位） | 4012 | P-tS周期报警延时，单位：秒 |
| 4003 | 总累计量低位（4位） | 4013 | Hour—设置按小时或按库仑累积 |
| 4004 | 批量累计量高位（4位） | 4014 | 写1清总累计 |
| 4005 | 批量累计量低位（4位） | 4015 | 写1清周期批量累计 |
| 4006 | dot小数点位数 | 4016 | 设备地址 |
| 4007 | inPH量程设置 | 4017 | 设备波特率 |
| 4007 | osEt零点误差修正 |  |  |
| 4008 | FSET满度误差修正 |  |  |
| 4009 | .n累计量小数点位数 |  |  |
| 4010 | P-HA周期报警高位（只读） |  |  |

例：读地址为1的仪表的PV（PV=1000）值

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)，01 是仪表地址，03是功能号，00、00是寄存器起始地址，00、01 表示读一个数，84、0A是校验码，返回数据中B8 FA是校验码。如果要读两个数据，则可以发送01 03 00 00 00 02 C4 0B。

九、端子接线

十、使用注意事项

1 开始使用之前需设定好所有参数；

2 安装接线时应断电操作；

3 毫伏模拟信号用屏蔽电缆与整流器电流表相接，注意正负；

4 总累计数超过八位时自动从零累计；

5 可按用户要求增加通讯接口；

6 若需按秒显示累计，定货时清说明。

北京宇科泰吉电子有限公司

电话： 010-57170625  13651191826  13717775731

传真： 010-82112623

网址： www.yukeyb.com

邮箱： 1428531558@QQ.com

地址：北京市昌平区沙河镇老牛湾西街2号

YK-33系列

智能库仑计

使用说明书

北京宇科泰吉电子有限公司