# YK-TX系列

# 智能通讯转换器

# 使用说明

# 一、概述

仪表通过RS232或RS485等通讯方式接收计算机或PLC的数字信号，将处理后的有效数据转换为模拟量信号，提供给别的设备。

二、主要技术指标：

通讯输出：隔离接口RS485，RS232，波特率2400或9600bps，

电    源：DC9V~DC30V

功    耗：<2W

环境温度：-20～50℃

环境湿度：<85％RH

尺    寸：100*112*22.5

三、端子接线

指示灯说明

Power：电源指示，工作状态下闪烁

COM：通讯指示，模块与DCS正常通讯下闪烁

Signal：

四、与计算机连接的通讯说明--MODBUS

转换器配RS232、RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。为避免通讯冲突，仪表都处于侦听方式。计算机按规定地址向某一仪表发出一个命令，然后等待一段时间，等候仪表回答，仪表收到正确命令后再发送出数据。发送结束后仪表又处于侦听方式。同一系统中，仪表地址不能相同，波特率要一致。

仪表采用标准Modbus-rtu通讯协议，支持03、06功能号。在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC，Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4001或4000开始，别的组态软件有可能是从3001或3000开始。通讯为整数，需用户根据实际情况处理小数点位数。通讯传输数据为有符号的整型数据，用户编程建议定义有符号的整型数据即可。当数据大于0X8000时，数据取反加1即为负数的实际数值，例如通讯传输数据为0XFFFF，对应数据值为-1。对于长整型数据如累积量等，数据值=高位×65536+低位。组态时用户也可以选择数据类型为长整型（long），系统自动计算出累积量。

仪表有默认通讯地址248(0XF8),如果用户不清楚可以用默认地址测试，波特率为2400或9600。通讯地址、波特率更改后，需重新上电才能起效。

读取仪表数据发送命令格式：建议数据读取量一次不超过16个

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 读取数据个数高位 | 读取数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 01 | 84 | 0A |

现场测量仪表返回数据格式：

| 地址 | 功能号 | 字节数 | 数值高位 | 数值 低位 | CRC16高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 01 | F4 | B8 | 53 |

对仪表数据写入数据发送命令格式：（写入寄存器）

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 写入数据个数高位 | 写入数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 00 | 00 | 00 | 0C | 88 | 05 |

现场测量仪表返回数据格式：（与发送数据格式相同）

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 写入数据个数高位 | 写入数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 00 | 00 | 01 | F4 | 89 | DD |

例：读地址为1的仪表的第1路测量值	（PV1=1000）

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 01 F4 B8 53 (其中01 F4—500)

(其中01 是仪表地址，03是功能号，00 00是寄存器起始地址，00 01 表示读一个数，84 0A是校验码，返回数据中B8 53是校验码。

五、 质   保

如属厂方制造质量问题，在仪表出厂日起，由厂方免费修理，如果是由于保管及使用不当而造成损坏，修理时收成本费。保修期十二个月，质保3～5年须另注明。

六、导轨模块连接计算机

对于RS232接口，TXD（发送端）接另一个设备的RXD（接收端）

连接计算机，是RS232接口，默认波特率是9600。

MODBUS协议，寄存器对应如下

| 4001 | 电流输出值(读/写) | 4009 | 输出量程下限(读/写) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4002 | 备用 | 4010 | 输出量程上限(读/写) |
| 4003 | 备用 | 4011 |  |
| 4004 | 备用 | 4012 |  |
| 4005 | 备用 | 4013 |  |
| 4006 | 备用 | 4014 |  |
| 4007 | 通讯地址(读/写) | 4015 |  |
| 4008 | 波特率(读/写) | 4016 |  |