YK-14P系列智能四通道平均值位移通讯仪

操作说明书

一、概    述

YK-14P系列智能型四通道平均值位移通讯仪采用先进的微电脑技术及芯片,性能可靠 ,抗干扰能力强, 与4路位移传感器、变送器配合使用，可同时对四路位移测量值，进行平均值计算、可以对报警控制、变送输出、数据采集及通讯。

二、主要技术指标

- 输入：4路电位计信号与位移传感器

- 分辨力：1/20000、14位A/D转换器

3.测量精度:±0.2％FS,仪器自动对时漂、温漂进行校正,在整个使用温度范围(0～50℃)内长时间地保证测量精度。

4.显示方式:四路4位测量值同时显示。

5.断电保护：断电后参数不丢失,重新上电后无需重设。

6.采用先进的全自动数字式本机调校系统,无需电位计调整。

7.报警:上下限统一报警,并有接点输出，输出容量为AC220V/3A。

8.工作环境:-5～+50℃,湿度小于90％。

9.通讯：RS232或RS485通讯接口，标准Modbus-rtu通讯协议。

9.电源:AC85～265V,功耗小于5W。

10.外形尺寸: 160×80×125mm（横式)     80×160×125mm（竖式)

三、端子接线

四、操作说明

（一）按键功能

■— 在设定过程中，按一下返回上一次设定操作，按下不动大于2秒钟则退出设定状态。

En—设定状态时，用于存贮参数的新设定值并进入下一个参数设置

▲—在设定状态时，用于增加设定值。

▼—在设定状态时，用于减少设定值。

设定状态下，若按下▲或▼键不动，数值将快速增减，松手后停止。

（二）上电自检

⑴按仪表的接线图连接好仪表的电源、输入、输出、报警等接线。

⑵仔细检查仪表的接线，正确无误后方可接通电源。

⑶上电后仪表显示HELO,PASS表示仪表自检通过,如果显示-HH-表示超量限或断偶及热阻开路,仪表采用人机对话形式来输入参数,用各种提示符来提示应输入的数据。

（三）参数设定

- 仪表在设定状态下,上排通道1数码管显示功能提示符,通道2显示设定值;工作状态下,四通道测量值同时显示。

- 如果设定过程中12秒钟不改变参数,仪表自动返回运行。

- 按下En键，通道1显示-Cd-,通道2显示800，用▲或▼键将 800设成808, 再按En键,  才进入参数 设置状态,输入其他值无效,以防止非技术人员误操作。

(4)出现-LP-请输入仪表的通道数,范围从1-4，出厂值设为4表示仪表为4通道输入仪表。

(5) 1dot—第一通道小数点位置，范围0～3，如dot=2，则显示格式为XX.XX。

(6) 1-PL—第一通道线性输入下限对应显示值，即传感器量程下限，范围-1999～9999。

(7) 1-PH—第一通道线性输入上限对应显示值，即传感器量程上限，范围-1999～9999。

依次设置第二通道到第四通道的输入参数。

(8) 1-HA：第一通道继电器上限报警设定值。

(9) 1-LA：第一通道继电器下限报警设定值。

依次设置第二通道到第四通道的报警设定值。

(10)1-Eo—第一通道零点误差修正系数。

(11)1-FS—第一通道满度误差修正系数。修正后显示值=（修正前测量值 + 1Eo）*1FS。

依次设置第二通道到第四通道的误差修正。

(12) Addr—通讯地址即仪表编号，范围1～99。

(13) bAUd—通讯的波特率，范围2400～38400。（960=9600）比实际小10倍

参数设置完毕显示-End，退出设置状态进入运行状态。

五、清零说明

按下En键，CH1通道1显示-Cd-,CH2通道2显示800，用▲或▼键将 800设成798, 再按En键,  才进入清零参数CLr, 用▲或▼键把改变选择清零，选择0全部清零，选择1清零CH1通道，选择2清零CH2通道，选择3清零CH3通道，选择4清零CH4通道。

六、报警说明

该仪表可带多个继电器，每个继电器可以分别对应1报警点、对应指示灯亮。以通道1报警点报警为例：

如果此报警点报警上限报警（1-HA），当测量值大于1-HA时，仪表1-HA进入报警状态，常开点闭合，对应指示灯亮，当测量值下降小于1-HA时，对应继电器复位。测量值下降到1-LA值时仪表继电器1-LA对应继电器报警闭合，当测量值上升高于1-HA时，对应继电器复位。

七、通讯说明

本仪表可另配RS232、RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。为避免通讯冲突，仪表都处于侦听方式。计算机按规定地址向某一仪表发出一个命令，然后等待一段时间，等候仪表回答，仪表收到正确命令后再发送出数据。发送结束后仪表又处于侦听方式。同一系统中，仪表地址不能相同，波特率要一致。

仪表采用标准Modbus-rtu通讯协议，支持03、06功能号。在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC，Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4x001或4x000开始，别的组态软件有可能是从3x001或3x000开始。通讯为整数，需用户根据实际情况处理小数点位数。通讯传输数据为有符号的整型数据，用户编程建议定义有符号的整型数据即可。当数据大于0x8000时，数据取反加1即为负数的实际数值，例如通讯传输数据为0xFFFF，对应数据值为-1。对于长整型数据如累积量等，数据值=高位×65536+低位。组态时用户也可以选择数据类型为长整型（long），系统自动计算出累积量。

读取仪表数据发送命令格式：建议数据读取量一次不超过16个

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 读取数据个数高位 | 读取数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | 05 | CB |

现场测量仪表返回数据格式：

| 地址 | 功能号 | 字节数 | 数值高位 | 数值 低位 | 数值高位 | 数值 低位 | 数值高位 | 数值 低位 | CRC16高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 06 | 03 | E8 | 03 | E8 | 03 | E8 | C1 | 9F |

对仪表数据写入数据发送命令格式：（写入寄存器）

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 写入数据个数高位 | 写入数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 00 | 20 | 00 | 0C | 88 | 05 |

现场测量仪表返回数据格式：（与发送数据格式相同）

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 写入数据个数高位 | 写入数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 00 | 20 | 00 | 0C | 88 | 05 |

例：读地址为1的仪表的第1路测量值	（PV1=1000）

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)

(其中01 是仪表地址，03是功能号，00 00是寄存器起始地址，00 01 表示读一个数，84 0A是校验码，返回数据中B8 FA是校验码。如果要读第1、2两个数据，则可以发送01 03 00 00 00 02 C4 0B，读取16个数据发送01 03 00 00 00 10 44 06。

通讯测量值返回值＝(测量值+误差修正）*满度修正。满度修正范围0.500～2.000,用户也可省略该测量误差校正，直接在上位机上做误差修正。

通讯地址范围1～99，波特率2400或38400可以设置。仪表有默认通讯地址。

仪表出厂已经设置通讯地址为1，波特率为9600。

寄存器对应表(对应的具体含义请参见操作说明的设置部分)

| 4x000 | 平均值测量值 | 4x010 | 第二路清零 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4x001 | 测量值1 | 4x011 | 第三路清零 |
| 4x002 | 测量值2 | 4x012 | 第四路清零 |
| 4x003 | 测量值3 | 4x013 |  |
| 4x004 | 测量值4 | 4x014 |  |
| 4x005 | 第一路量程上限 | 4x015 |  |
| 4x006 | 第二路量程上限 | 4x016 |  |
| 4x007 | 第三路量程上限 | 4x017 |  |
| 4x008 | 第四路量程上限 | 4x018 |  |
| 4x009 | 第一路清零 | 4x019 |  |

九、 质   保

如属厂方制造质量问题，在仪表出厂日起，由厂方免费修理，如果是由于保管及使用不当而造成损坏，修理时收成本费。保修期十二个月，质保3～5年须另注明。