### YK-031D交流电流变送器电压信号隔离转换模块

一、特点

YK-031D交流电流信号变送器将交流电流信号变换为工业仪表的标准信号，输入、输出、电源三端口隔离，DIN T型导轨安装。 输入电流范围：AC0-1A、AC0-5A、AC0-10A、AC0-20mA。等用户特定规格 输出范围：0-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA、1-5V等用户需求的输出信号。

二、功能介绍：

交流电流变送器是将来自交流互感器的交流信号转换成标准的过程信号，用于DCS对电动机、泵或热网的中央监控，监视供电线路及其电流。

交流电压变送器是将来自交流互感器的交流信号转换成标准的过程信号，用于转换站对供电线路及其电压的中央监控，用于监视超负荷非标准信号。输入、输出、电源三端隔离。DIN导轨独立安装。

三、产品介绍：

1、高精度0.2FS%.

2、响应快，毫秒级速度。

3、三端隔离，稳定变送。

4、优选芯片，超低功耗。

四、安装

标准DN35mm卡槽安装，便于密集安装，节约空间。

五、产品尺寸图

六、选型说明:

| 代码 | 说 明 :输入/输出/电源/三方全隔离 |
| --- | --- |
| YK-031 |  | 交流电流变送器 |
|  | D | 滑轨式(导轨式)DIN35 |
| 输入信号: | A01 | AC0-1A |
|  | A05 | AC0-5A |
|  | A10 | AC0-10A |
|  | AA20 | AC0-20mA |
| 输出信号 | O1 | 4-20mA |
|  | O2 | 0-10mA |
|  | O3 | 1-5V |
|  | O4 | 0-5V |
|  | O5 | 0-10V |
| 供电电源 |  | DC24V供电 |
|  | Y | 配电源适配器（220V供电） |

举例说明：YK-031D-A05-O1

交流电流变送器（YK-031）,D（DIN35滑轨式安装），A05(输入范围AC0-5A),O1(4-20mA输出),无后缀默认DC24V供电。

注意电流超过10A要配互感器转换成10A以下，比如5/50A电流互感器。

北京宇科泰吉电子有限公司

电话： 010-57170625  13651191826  13717775731

传真： 010-82112623

QQ:736597394  1148916656

网址：www.yukeyb.com   www.bj-yuke.com

邮箱： 1428531558@QQ.COM   bjyktj@126.com

# 地址：北京市昌平区沙河镇老牛湾西街2号