YKYW-300系列

静压投入式液位变送器

(操作说明)

北京宇科泰吉电子有限公司

一、产品概述

YKYW-300 投入式液位变送器是北京宇科泰吉自主研发设计的一款产品、它采用先进硅压阻式压力传感器和进口硅 压阻传感器及进口陶瓷电容作为信号测量元件。接液结构为无缝机加工技术，其达到IP68的防护等级。结合德国先进数字化温度补偿和非线性修正技术。智能型 和数字型将传感器信号转换为标准输出信号。具有高性能24位AD的HART协议功能及RS485通讯功能（波特率可选），系列分为一体和分体两大结构，结 构有又分为不同传感器元件和不同材质更好适应多种而复杂的现场使用，而且北京宇科泰吉在传统的静压液位的基础上，增加线性修正，温度补偿，可温度和液位双信号 输出、可5位液晶显示、单位显示、量程迁移等功能。广泛应用在城市供水、污水处理，水库检测、石油、化工原料、石油矿业、水文等工业过程现场的压力测量和 控制中。

产品图片及尺寸图如下表：

A型：为一体式结构设计，具有小巧，便于安装，适用深井测量等特点。

B型：为分体式结构设计，传感器元件安置在无缝结构不锈钢内，处理电路装置在防护壳体内，其量程≤20米。

C型：引压管和传感元件通过耐高温的波纹管连接，既保证高温环境下使用，又达到美观效果，适用高温介质现场、等复杂压力测量现场。

D型：使用在腐蚀性介质现场，其传感器为进口陶瓷电容，壳体及专用导气线缆均为聚四氟乙烯，全方位耐腐蚀材质，真正意义上实现防腐蚀。最小量程可10mmH2O，精度可达0 .1%FS，现场翠绿背光5位液晶显示，多种单位选择。

二、产品选型

| 型谱 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| YKYW-300 |  | 静压投入式液位变送器 |
| 变送器类型 | A | 一体式静压液位变送器 |
|  | B | 分体式静压液位变送器 |
|  | C | 高温静压液位变送器 |
|  | D | 防腐静压液位变送器 |
| 信号输出方式 | S1 | 4-20mA二线制 |
|  | S2 | 1-5V三线制 |
|  | S3 | 0-5V三线制 |
|  | S4 | 0-10V三线 |
| 通讯及协议 | R | RS485（modbus）协议 （assic码协议可选） |
|  | H | Hart协议 |
|  | P | PROFIBUS-PA协议 |
| 精度等级 | A | 0.1%FS |
|  | B | 0.25%FS |
| 过程连接方式 | 1 | 标准 |
|  | 2 | DN50法兰 |
| 过程接液材质 | M1 | 304不锈钢 |
|  | M2 | 316L不锈钢 |
|  | M3 | 聚四氟乙烯 |
|  | M4 | 哈氏合金 |
| 显示 | A1 | （无显示） |
|  | A2 | LED |
|  | A3 | LCD |
| 电气连接 | E1 | 标准 |
|  | E2 | 用户指定 |
| 防爆等级 | 1 | 标准型（无防爆） |
|  | 2 | 本安型 |
|  | 3 | 隔爆型 |
| 测量范围 | O1 | 0～10mmH2O |
|  | O5 | 0～50mmH2O |
|  | 1 | 0～1mH2O |
|  | 2 | 0～2mH2O |
|  | 3 | 0～3mH2O |
| 引线 | L1 | 标准 |
|  | LX | 用户指定 |

选型提示：

1.无需功能及参数、选型代码为空

2.选型时请注意被测介质与产品接触部分的兼容性